目 录

1  总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	3

1.4应急工作原则	4

1.5 应急预案体系	6

2  企业概况及风险源分析	9

2.1企业概况	9

2.2基本信息	9

2.3自然环境概况	10

2.4厂区平面图	15

2.5项目环境风险源	17

2.6周边环境状况及环境保护目标	24

3 环境风险评估	27

3.1三废产排情况	27

3.2 环境风险评估	35

4 组织机构及职责	36

4.1组织机构	36

4.2应急指挥领导小组职责	37

4.3应急救援办公室职责	40

4.4应急响应小组职责	40

4.5外部保障	40

5 预防和预警	41

5.1危险源监控	41

5. 2预防措施	41

5.3预防与应急准备	46

5.4预警	47

6 应急处置	51

6.1 应急响应机制	51

6.2指挥与协调	54

6.3 信息报告	54

6.4 先期处置	57

6.5 现场处置	58

6.6 应急监测	67

6.7 应急终止	69

6.8 应急终止后的行动	70

7  后期处置	72

7.1污染物处理	72

7.2生产秩序恢复	72

7.3医疗救治与人员安置	72

7.4善后赔偿	73

7.5应急救援评估	73

8  保障措施	74

8.1通信与信息保障	74

8.2应急队伍保障	74

8.3物资装备保障	74

8.4其他保障	75

9 应急监督管理	76

9.1 应急培训和演练	76

9.2 责任	80

9.3 奖惩	80

10 附则	81

10.1 术语与定义	81

10.2 预案的评审、备案、发布和更新	83

10.3 预案的实施	85

11 附件	86

附件1  地理位置图	87

附件2  周边环境敏感点分布图	88

附件3  厂区平面布置图	89

附件4  雨污管网分布图	90

附件5  供水系统图	91

附件6  应急疏散路线图	92

附件7  环境风险源分布图	93

附件8  应急物资一览表	94

附件9  应急救援流程图	95

附件10  应急救援指挥部组织架构图	97

附件11 应急联络方式	98

附件12  外部应急联系电话	99

附件13  应急信息表	100

附件13  环评批复	104

附件14  竣工环保验收意见	106

附件15  员工突发环境事件应急手册	108

# 1  总则

## 1.1编制目的

为积极应对公司突发环境事件，规范公司环境应急管理工作、提高应对和防范突发环境事件能力。在突发环境事件发生时，按照预定方案有条不紊地组织实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失、降低环境损害和社会影响。保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

## 1.2编制依据

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修订）；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监管管理总局令第17号）；

- 《中华人民共和国环境保护法》，（2014年4月24修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月修正；

- 《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2005年4月；

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）；

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）；

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

- 《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日）；

- 《国家突发环境事件应急预案》（2006年1月24号）；

- 《广东省突发事件应急预案管理办法》（粤府办〔2008〕36号）；

- 《环境保护部关于加强环境应急管理工作的意见》（环发〔2009〕130号）；

- 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

- 《关于加强化学危险品管理的通知》（环发[1999]296号文）；

- 《废弃危险化学品污染环境防治办法》（2005年10月1日起施行）；

- 《关于认真贯彻实施突发事件应对条例的通知》（粤府办〔2010〕50号）；

- 关于修改《广东省安全生产监督管理局关于〈生产安全事故应急预案管理办法〉的实施细则》的通知（粤安监〔2012〕35号）；

- 关于深入贯彻《生产安全事故应急预案管理办法实施细则》的通知（粤安办〔2011〕22号）；

- 《广东省突发事件应对条例》（2010年7月1日）；

- 《广东省突发事件总体应急预案》（2012年）；

- 《关于印发<广东省突发环境事件应急预案技术评估指南（试行）>的通知》（粤环办[2011]143号）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）；

- 《危险化学品名录》（国家安全生产监督管理局公告2003年第1号）；

- 《剧毒化学品目录》（国家安全生产监督管理局等8部门公告2003年第2号）；

- 《国家危险废物名录》（环境保护部令第1号）；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）；

- 《项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）；

- 《项目环境影响评价分类管理名录》（2008年10月1日）；

- 《地表水环境质量标准》（GB 3838－2002）；

- 《地下水质量标准》（GB/T 14848－93）；

- 《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）；

- 《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）；

- 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554－93）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2）；

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）；

- 《梅州市突发公共事件总体应急预案》梅区府〔2007〕15号；

- 《梅州市环保局突发环境事件应急预案》；

- 《蕉岭县突发环境事件应急预案》蕉府办〔2012〕73号。

## 1.3适用范围

### 1.3.1应急预案适用范围

本应急预案适用于梅州金塔水泥有限公司（下称“金塔水泥公司”）厂区可能发生或者已经发生的，需要由金塔水泥公司负责处置或者参与处置的突发环境事件的应对工作，主要包括金塔水泥公司在生产车间、原料堆场和成品仓等要害部位及其他所有区域发生的（1）泄漏；（2）火灾； （3）爆炸；（4）排放废气超标等事故及由此而导致的人员伤亡、财产损失和环境污染的应急救援 。

### 1.3.2突发环境事件分级

环境事故应急处置工作执行统一预警标准。环境监测部门根据事故大小和监测数据，提出环境污染危险源影响区域的预警报告和建议，按照事故严重性和紧急程度结合企业自己的实际情况，突发环境事件分为重大环境事件（Ⅰ级）、较大环境事件（Ⅱ级）和一般环境事件（Ⅲ级）。

- 重大环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：

（1） 厂区内发生爆炸事故事故影响超出厂界控制范围的；

（2） 厂区内发生火灾事故，事故进一步扩大，影响到周边环境的；

（3）火灾爆炸事故造成员工死亡人数为1人以上，重伤人数达到5人以上；

（4）氨水发生大量泄漏，泄漏量达到40m3，超过公司能控制的范围的，严重影响周边环境。

（二）较大环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

（1） 厂区内发生爆炸事故，事故影响局限在厂区范围内的；

（2） 厂区内发生火灾事故，事故在厂区范围之内能得到控制的；

（3）火灾爆炸事故造成重伤人数达到2-5人，轻伤人数8人以上；

（4）氨水发生较大量泄漏，泄漏量达到20-40m3，事故影响局限在厂区范围内的，对周边环境有一定的影响；

（5）废气处理设施大面积故障，发生严重的废气事故性排放；

（三）一般环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为一般环境事件：

（1）氨水发生少量泄漏，泄漏量低于20 m3，氨水能在储罐区范围内得到控制，

（2）废气处理设施发生故障，但短时间内可以修复，不引起事故性排放。

## 1.4应急工作原则

按照预防为主的工作前提，事故应急救援工作贯彻“以人为本、预防为主、统一领导、部门分工负责、宏观要求与实际操作相结合、重点突出、资源整合、社会广泛参与”的原则。

（1）以人为本的原则

维护广大人民群众的根本利益，保护人民生命财产安全，是应急工作的出发点和落脚点。充分依靠群众，积极预防和最大限度地减少突发事故对人民群众的危害，是企业的重要职责。

（2）预防为主的原则

把应对突发事故管理的各项工作落实在日常管理之中，加强基础工作，完善网络建设，增强预警分析，做好预案演练，提高防范意识，将预防与应急处置有机结合起来，有效控制危机，力争实现早发现、早报告、早控制、早解决，将突发事故造成的损失减少到最低程度。

（3）统一领导的原则

制定的预案应该明确概括政府和企业对救灾工作的领导作用和责任。明确生产安全事故应急救援组织指挥机构、指挥权限和程序，实现生产安全事故救援的统一指挥。

（4）部门分工负责的原则

预案中涉及的有关事故预防、紧急响应、相关保障、灾后恢复重建等环节，按照各部门职能分工划分确认。

（5）宏观要求与实际操作相结合的原则

制定预案时要从宏观角度出发总揽全局，把涉及的主要事项都囊括起来，提出宏观的要求，又要明确针对事故类型，细化具体的处置程序和措施，体现实际的可操作性。

（6）重点突出的原则

生产环境事故应急救援预案要紧扣应急救援的需要，突出细化落实救灾工作重要环节的相关内容，强调救灾保障的手段等，如救灾物资储备、交通、通讯保障等。

（7）资源整合的原则

按照资源整合和降低成本的要求，实现组织、资源、信息的有机整合，充分利用现有资源，进一步理顺体制、机制，努力实现企业各部门之间的协调联动。

（8）社会广泛参与的原则

突发环境事故的预防和应急处置需要周边社区群众的支持和参与，需要调动社会各方面的积极性，形成政府、企事业单位和志愿者队伍相结合的突发事故应对体制，实现突发事故应对的社会化。

## 1.5 应急预案体系

（1）梅州市突发环境事件应急预案

梅州市突发环境事件应急预案是梅州市应对本行政区域内突发环境事件的应急预案，一般由市政府委托有关部门牵头制定后，报市政府批准后实施。

该应急预案是本应急预案的上位预案，对本应急预案起指导作用，本应急预案不应与该应急预案相抵触。梅州市政府将按照整个行政区的应急工作总体安排编制或修编该应急预案及其他一系列应急预案。

（2）蕉岭县突发公共事件总体应急预案

蕉岭县突发公共事件总体应急预案是蕉岭县应对本行政区域内突发公共事件的应急预案，一般由县政府委托有关部门牵头制定后，报县政府批准后实施。

该应急预案是本应急预案的上位预案，对本应急预案起指导作用，本应急预案不应与该应急预案相抵触。蕉岭县政府将按照整个行政区的应急工作总体安排编制或修编该应急预案及其他一系列应急预案。

（3）蕉岭县突发环境事件应急预案

蕉岭县突发环境事件应急预案是蕉岭县应对本行政区域内环境突发事件包括环境污染类突发事件的应急预案，一般由蕉岭县政府委托有关部门牵头制定后，报县政府批准后实施。

该应急预案是公司所在地区域性的应急预案，为本预案的上位预案，对本应急预案起指导作用，本应急预案不应与该应急预案相抵触。蕉岭县政府将按照整个行政区的应急工作总体安排编制或修编该应急预案及其他一系列应急预案。

（4）梅州金塔水泥有限公司生产安全事故应急预案

该应急预案是梅州金塔水泥有限公司应对公司的生产安全事故的专项应急预案和规范性文件。该预案由梅州金塔水泥有限公司制订后批准、实施。该预案与本预案为平行关系。

（5）梅州金塔水泥有限公司突发环境事件应急预案（本预案）

本应急预案为梅州金塔水泥有限公司应对公司内的突发环境事件的专项应急预案和规范性文件。该预案由梅州金塔水泥有限公司制订后批准、实施。本预案的制订和修订，必须以梅州市突发环境事件应急预案和蕉岭县突发环境事件应急预案为基础，结合公司实际，通过预警程序、信息上报程序和应急程序与上级预案对接，与周边企业联动。

以下是本应急预案与相关应急预案的关系如下图1-1。

图1-1  本预案与内外部相关应急预案的关系

# 2  企业概况及风险源分析

## 2.1企业概况

梅州金塔水泥有限公司是广东塔牌集团股份有限公司最早生产旋窑水泥的下属企业，公司法人代表为刘东龙，公司位于梅州市蕉华管理区（广东省蕉岭华侨农场）蕉华工业园新村，地理坐标为：北纬24°36′1.64″，东经116°08′40.73″，公司现有员工291人，生产能力为年产水泥100万吨，主要产品为PⅡ42.5R硅酸盐水泥。目前拥有一条2500t/d新型干法回转窑生产线，该生产线已在2005年通过了环保验收。金塔水泥公司旋窑水泥畅销梅州、潮州、汕头、河源、惠州及毗邻梅州的福建等省市。

## 2.2基本信息

1．企业名称：广东塔牌集团梅州金塔水泥有限公司

2．企业类型：民营企业

3．企业所属行业：水泥行业

4．企业法人代表：刘东龙

5．企业负责人：刘东龙

6．地址：梅州市蕉华管理区蕉华工业园新村

7．企业经营方针：诚信  规范  发展  效益

8．企业资产总值：资产总值为285063.45万元。

9．企业年产值：企业年生产总产值为29719.72万元。

10．企业职工总人数：现有职工291人，其中工程技术人员约85人。

## 2.3自然环境概况

1、地理位置

金塔水泥公司位于梅州市蕉华管理区（广东省蕉岭华侨农场）蕉华工业园新村，蕉华管理区地处蕉岭县中间腹地，东连蕉岭县蓝坊镇，西接蕉岭县三圳镇，南邻蕉岭县新铺镇，北承蕉岭县蕉城镇。

梅州市位于广东省东北部，地处闽、粤、赣三省交界处，东北邻福建省的武平、上杭、永定、平和4县，西北接江西省寻乌县，西面连广东省河源市的龙川县、东源县、紫金县，西南、南面与汕尾市的陆河县、揭阳市的榕城区、揭西县相接，东南面和潮州市郊区、饶平县相连。全境地理坐标位于东经115°18＇至116°56＇、北纬23°23＇至24°56＇之间，全市总面积15836km2。梅州市人民政府设在梅江区江南新中路。全市辖梅江区、兴宁市、梅县、平远县、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县等5县、2区、1市。

蕉岭县位于广东省东北部，韩江上游，西与平远县相连，东南与梅县接壤，北与福建省武平、上杭两县毗邻。205国道和天汕高速公路贯穿南北，扼闽粤公路交通之咽喉。县境四面环山，由北向南倾斜。辖蕉城、长潭、三圳、新铺、文福、广福、蓝坊、南礤8个镇，共97个村委会和10个居委会，县人民政府驻蕉城镇。

公司所在地南距梅州市区约40公里，北距蕉岭县城约9公里。西面紧邻205国道，在厂区与205国道之间有一条南北走向的长潭水圳，石窟河在公司西面约2公里处自北向南流过，公司东面1公里处为南北走向的天汕高速公路，500米范围内无居民居住。金塔水泥公司地理位置见图2-1，公司周边四至图见图2-2。

图2-1  地理位置图

图2-2  周边四至图

2、地形地貌与地质

梅州市地质构造比较复杂，主要由花岗岩、喷出岩、变质岩、砂页岩、红色岩和石灰岩六大岩系构成台地、丘陵、山地、阶地和平原五大类地貌。全市山地面积最大，占47.5%；丘陵占39.2%；平原、阶地、台地面积仅占12.4%左右；河流和水库等水面积占0.9%。境内山系排列有序，分别由三列东北至西南和三列西北至东南或南北向的山地所构成。主要三列山脉是东北至西南走向，即七目嶂—玳瑁山—阳天嶂—项山甑、石寮岽—李望嶂—鸿图嶂—九龙嶂—铜鼓嶂—阴那山（亦称阴那山脉）和凤凰山山脉。梅州市境内主要高峰有铜鼓峰，海拔1560m；项山甑，海拔1530m；凤凰髻，海拔1497m；七目嶂1318m；阴那山五指峰1297m；明山嶂1245m；鸿图嶂1277m；西岩山1230m；皇佑笔1150m。境内主要盆地有兴宁盆地，面积302km2；梅江盆地，面积110km2；蕉岭盆地，面积100km2；汤坑盆地，面积100km2。

3、气候与气象

金塔水泥公司所在地梅州市属亚热带季风气候区，是南亚热带和中亚热带气候区的过渡地带。平远、蕉岭和梅县北部为中亚热带气候区南缘，五华、丰顺、兴宁、大埔和平远、蕉岭、梅县南部为南亚热带气候区。这种地处低纬，近临南海、太平洋和山地的特定地形影响，形成夏日长、冬日短，气温高、冷势悬殊、光照充足、气流闭塞、雨水丰盈且集中的气候。

金塔水泥公司所在地蕉岭县境属亚热带地区海洋性季风气候，夏长冬短，光照充足，雨季长，雨量充沛，由于南岭山脉的屏障作用，使冷空气影响减弱，所以冬季并不十分寒冷。蕉岭县历年平均气温20.9℃，最高气温39.2℃（1987年），最低气温-2.9℃（1991年），历年平均降水量1662.5mm，最多2488.6mm（1983年），最少1063.9mm（1991年），历年平均日照时数1834.9小时，历年平均气压为1001.8hpa，历年平均相对湿度为77％，历年平均最多风向为N、C，历年平均风速为2.1m/s。

金塔水泥公司所在地受亚热带季风影响大，有显著的山区季风气候特征，全年降雨丰沛，夏季多雨，冬季温和干燥，光照充足，气候特点与蕉岭县基本一致。

4、河流水文特征

梅州市境内主要河流有韩江，全长470km，流域面积30112 km2；梅江，全长307km，流域面积13929 km2；同时还有汀江、程江、石窟河、梅潭河、松源河、丰良河等。此外，东江亦沿市境西北的兴宁市与河源市龙川县的边境流过，在梅州境内河段长24.8km。

长潭水库下游5.3km处建有石窟河榕子渡电站，装机480kW；其尾水下游7.361km处已建成艾坝电站，装机5000kW。

蕉岭县荣春电站工程位于石窟河中游的蕉城镇，长潭水库下游沿河约10.56km处，距离上游的艾坝电站4.23km，装机3780kW，拦河坝址以上集雨面积2250km2。长潭水库建成运行后，改变了水库下游河床的来沙和来水条件，使得水库下游河床下切严重，造成两岸堤围的堤脚受冲刷，危及两岸堤围的安全。荣春电站工程建成后，与上游长潭水库和两岸堤围构成了“两堤一坝一库”的防洪工程体系。

三圳拦河电站位于石窟河三圳段晋元大桥下游200m处，是以发电为主、集淤沙固床、保护两岸堤围安全和改善水环境为一体的综合效益工程。电站采用橡胶坝拦河截水，上游集雨面积2292km2，设计水头3.5m，属低水头河床式电站。电站装机6台，装机总容量3000kW，年平均发电量可达1149.5万kWh。该电站于2000年底正式动工，2004年4月已全面完成了工程的建设和安装任务，现已投入运行。

新铺拦河水利枢纽工程位于石窟河下游的新铺镇，坐落于新铺大桥上游400m处，主体工程为拦河水电站。上游总集雨面积3363km2，电站采用橡胶坝拦河截水，设计水头3.5m，设计装机6台，总装机容量为3780kW，设计年发电量1160万kWh，年发电收入约480万元，工程总投资近5000万元。新铺电站与石窟河上游的荣春电站、三圳电站遥相呼应，连为一体，使石窟河形成一个长达30公里的碧水平湖，具有较高的经济、生态和社会效益。

长潭水库是广东省的一个中型水库，位于蕉岭县北部的长潭峡中，系截石窟河上游而成，控制集雨面积2001km2，多年平均径流量为17.55×108m3，总库容1.69×108m3，（其中调解库容0.547×108m3，防洪库容0.543×108m3，死库容0.6×108m3），最大填高71.3m，正常水位148m，死水位136.5m，防洪限制水位144m。

## 2.4厂区平面图

金塔水泥公司的总图布置依据工厂的生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产经营管理及发展，并结合厂房条件进行布置，力求做到布局合理，分区明确；在满足生产工艺流程的要求的前提下，尽量整洁美观，并有利于管理和生产。公司厂区平面布局如图2-2所示。

图2-3  平面布置图

## 2.5项目环境风险源

### 2.5.1项目生产概况

生产规模：通用硅酸盐水泥100万t/a。

### 2.5.2公司生产主要原辅料

#### 2.5.2.1 原辅料消耗情况

金塔水泥公司主要原料有烟煤、无烟煤、石灰石、粘土、砂岩等。所有原辅材料外购。金塔水泥公司原辅材料消耗及储存情况如表2-1所示。

表2-1  公司原辅材料消耗及储存情况

| 原辅材料名称 | 形态（固、液、气） | 主要成分 | 年用量 | 最大储存量 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰石 | 固态 | MgO、CaO、SiO2 | 1378355 | 77581 | 石堆场 |
| 高硅粘土 | 固态 | SiO2 | 156925 | 14010 | 粘土堆场 |
| 低硅粘土 | 固态 | Al2O3 | 112031 | 11424 | 粘土堆场 |
| 铁粉 | 固态 | Fe2O3 | 56787 | 23310 | 粘土堆场 |
| 石膏模 | 固态 | SO3 | 50008 | 9025 | 混合材堆场 |
| 烟煤 | 固态 | C | 62103 | 3610 | 原煤堆场 |
| 无烟煤 | 固态 | C | 62184 | 17342 | 原煤堆场 |
| 石油焦 | 固态 | C | 13502 | 2084 | 原煤堆场 |

#### 2.5.2.2 化学物质的理化性质分析

公司涉及的化学品包括：氨水（20%）、盐酸、氢氧化钠、柴油。氨水用于窑炉的脱硝反应，盐酸和氢氧化钠用于锅炉除盐水生产，柴油用于锅炉点火。化学物质理化性质见表2-2。

表2-2 化学品用量及特性

| 名称 | 年用量 | 最大储存量 | 理化特性 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 25吨 | 4.12吨 | 轻柴油是密度相对较轻的一类柴油，通常指200~350℃馏分。与重柴油相比，质量要求较严，十六烷值较高，粘度较小，凝固点和含硫量较低。轻柴油的闪点低于60℃，爆炸极限在1.5～4.5％之间，燃烧热值为4.36～4.61×104kJ/kg。 | 柴油是易燃烧、易爆炸的危险品。其自燃点为335℃，燃烧后热值很高，一旦发生火灾会使油料大量汽化，从而使火势迅速扩大，难以扑灭；其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起爆炸。 灭火措施：应当用泡沫或干粉灭火器扑救,也可用浸湿的消防被或沙土将火盖灭。 |
| 氨水 | 3600吨（20%） | 6.4吨（折纯） | 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味，分子量35.05；相对密度：(水=1)0.91； 溶于水，溶于醇、乙醚； 危险标记：20（碱性腐蚀品）。 | 侵入途径：吸入、食入。健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明；皮肤接触可致灼伤。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。 毒性：属低毒类。危险特性：易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧(分解)产物：氨气。 |
| 盐酸 | 1.2吨 | 3.5吨 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 | 能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性 |
| 氢氧化钠 | 1.6吨 | 3.5吨 | 白色不透明固体，易潮解。 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |

### 2.5.3生产设备

公司的设备主要是国产设备，配备有一条日产2500t熟料新型干法旋窑水泥生产线，提升机、空压机等。主要生产设备见表2-3。

表2-3  金塔水泥公司主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（台） | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单段锤式破碎机 | PCF-2018 | 1 | 石灰石破碎及输送 |
| 2 | 大倾角带式输送机 | B1000×105360mm | 1 |  |
| 3 | CJ2型冲击式粘土破碎机 | Ф1100×1200 | 2 | 粘土破碎及均化 |
| 4 | 胶带输送机 | B800×90000 mm | 1 |  |
| 5 | 原料磨 | MZH4695+35 | 1 | 原料粉磨及废气处理 |
|  |  | ø4.6×(9.5+3.5)m | 1 |  |
| 6 | 钢丝胶带斗式提升机 | N-TGD1000-42000 | 2 |  |
| 7 | 选粉机 | XWX55 | 1 | 原料粉磨及废气处理 |
| 8 | 原料磨循环风机 | SL6-2×29 №26F | 1 |  |
| 9 | 钢丝胶带提升机 | M-TGD630×60400 | 2 |  |
| 10 | 钢丝胶带提升机 | N-TGD630×88000 | 2 | 生料均化及入窑 |
| 11 | 高温风机 | W6-2×20№31.5F | 2 | 原料粉磨 |
| 12 | 水泵 | DG25-50×9 | 3 |  |
| 13 | 窑尾排风机 | Y4-2×73-1NO:22F | 1 |  |
| 14 | 回转窑 | Φ4×60M | 2 | 烧成窑中及三次风管 |
| 15 | 熟料破碎机 | PCS1030 | 1 | 窑头及熟料输送 |
| 16 | 冷却风机 | PCF0531 | 2 |  |
| 17 | 冷却风机 | PCF0729 | 2 |  |
| 18 | 冷却风机 | PCF0550 | 1 |  |
| 19 | 冷却风机 | PCF0547 | 1 |  |
|  |  | Y2-250M-4 | 1 |  |
| 20 | 冷却风机 | PCF0843 | 1 |  |
| 21 | 冷却风机 | PCF0843 | 1 |  |
| 22 | 冷却风机 | PCF1339 | 1 |  |
| 23 | 罗茨鼓风机 | JAS-250 | 2 |  |
| 24 | 槽式输送机 | SCD630×75700 | 1 |  |
| 25 | 立轴破碎机 | PLC1200 | 1 | 原煤破碎及输送 |
| 26 | 风扫煤磨机 | MFB3290 | 2 | 煤粉制备及输送 |
| 27 | 煤粉通风机 | M6-29NO16.5D | 1 |  |
| 28 | 罗茨风机 | JAS-190 | 1 |  |
| 29 | 罗茨风机 | JAS-200 | 2 |  |
| 30 | 双螺杆空气压缩机 | SA120W | 4 | 联合泵房 |
| 31 | 高速离心泵 | IS125-100-200 | 4 |  |
| 32 | 管磨机 | Ф4.2×13m | 1 | 1台 |
| 33 | 板链提升机 | NSE700 | 1 | 水泥磨生产线设备 |
| 34 | 辊压机 | RP140-110 | 1 |  |
| 35 | 循环风机 | SL5-48№19.5D | 1 |  |
| 36 | 袋收尘器 | LPMCM-550 | 1 |  |
| 37 | 袋收尘器 | LPM6C-550 | 1 |  |
| 38 | ISO水泥胶砂振实台 | GX-ZT96 | 2 | 物理组 |
| 39 | 行星式水泥胶砂搅拌机 | GX-XJ98 | 2 |  |

### 2.5.4生产工艺流程简介

水泥熟料的生产工艺，以石灰石和粘土为主要原料，经破碎、配料、磨细制成生料，喂入水泥窑中煅烧成熟料。主要生产工艺见图2-3。

工艺说明：

1、原燃材料破碎及输送

原燃材料由自卸汽车运输倒入卸车坑中，由板式喂料机喂入破碎机中破碎。破碎后的原燃材料由胶带输送机送至预均化堆场。

2、原燃材料预均化

破碎后的原燃材料由堆料机进行预均化及分层堆料，然后由刮板取料机取料。取出的原燃材料由胶带输送机送至原料配料站等地。

3、原料粉磨和废气处理

原料粉磨系统采用烘干中卸磨系统，利用窑尾排出的高温废气作为烘干热源。物料在磨内进行研磨、烘干，从磨内出来的物料经斗式提升机进入选粉机，经过选粉机分选，合格的生料粉随出磨气流进入旋风筒和窑尾袋收尘器，收集后经空气输送斜槽、斗式提升机送入生料均化库。不合格的粗料由空气输送斜槽送回原料磨继续粉磨。出磨废气经窑尾袋收尘器净化后排入大气。

图2-4  生产工艺流程图

4、生料均化及生料入窑

生产线设置一座连续式生料均化库储存和均化生料。库中的生料经过交替分区充气后由周边环形区卸至混合室，生料在混合室被充气搅拌均匀。均化后的生料粉通过计量后，经空气输送斜槽和斗式提升机，再通过分料阀、锁风阀分别喂入预热器的两个进料口。

5、熟料烧成系统

生产线的烧成车间由五级悬浮预热器、分解炉、回转窑和篦式冷却机组成。喂入预热器的生料经预热器预热和分解炉中分解后，喂入窑内煅烧，出窑高温熟料在篦式冷却机内得到冷却，大块熟料由破碎机破碎后，汇同小粒熟料，一并由熟料链斗输送机送入熟料库中储存。

6、熟料储存及输送

出库熟料由胶带输送机送至水泥配料站的熟料库中。

7、煤粉制备

生产线原煤仓中的原煤经计量后，喂入风扫煤磨中粉磨，采用冷却机的中温废气作为烘干热源。出磨煤粉由动态选粉机选粉后，粗粉返回煤磨继续粉磨，细粉送入窑头和分解炉煤粉仓中储存。煤粉经仓底定量转子给料秤计量后，由气力输送至窑头及分解炉煤粉燃烧器。出磨废气经防爆式气箱脉冲袋除尘器净化后排入大气。

8、水泥配料站

石膏和混合材由汽车运输进厂后直接倒入堆棚中储存，石膏及混合材经装载机取料后喂入受料斗，经单段锤式破碎机破碎后由胶带输送机送至水泥配料站的各自配料库中。

9、水泥粉磨

水泥粉磨系统采用由辊压机及开流磨组成的水泥粉磨系统。来自水泥配料站的水泥原料经辊压机挤压至一定颗粒后，经V型选粉机选粉后喂入球磨中粉磨。出磨水泥由斗式提升机、空气斜槽送至送至水泥库中储存。出磨气体经袋式收尘器净化后，由风机排入大气，粉尘排放浓度≤30mg/Nm3。

10、水泥储存及输送

水泥储存采用水泥均化库及水泥储存库。库内水泥由库底卸料系统卸出后经空气输送斜槽、斗式提升机送至水泥散装和水泥包装车间。

11、水泥散装、包装及成品发运

设置水泥散装系统用于水泥的散装；设置八嘴回转式包装机包装水泥，包装好的水泥由袋装装车机装车后发运。

## 2.6周边环境状况及环境保护目标

### 2.6.1环境保护目标

金塔水泥公司周边3000m范围内环境敏感点情况见表2-4和图2-5。

表2-4  3km范围内的主要环境敏感点

| 敏感点名称 | 类别 | 相对厂区的方位 | 与厂区边界最近距离（m） | 保护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 老杨新村 | 村庄 | 东面 | 约200 | 环境空气二类区、声环境、水环境 |
| 新七队 | 居民区 | 东北面 | 800 |  |
| 新场 | 居民区 | 西北面 | 1100 |  |
| 土坑新村 | 村庄 | 南面 | 2400 |  |
| 新四队 | 居民区 | 南面 | 2700 |  |
| 晋元中学 | 学校 | 西南面 | 2500 |  |
| 三圳镇 | 居民区 | 西南面 | 2400 |  |
| 福北小学 | 学校 | 西北面 | 2100 |  |
| 河西村 | 村庄 | 西北面 | 2800 |  |

图2-5  敏感点位置图

### 2.6.2环境功能区划及环境质量标准

表2-5  环境功能属性表

| 功能区类别 | 功能区分类及执行标准 |
| --- | --- |
| 1 | 水功能区 | Ⅲ类水 | GB3838-2002Ⅲ类标准 |
| 2 | 大气功能区 | 二类区 | GB3095-1996二级标准。 |
| 3 | 环境噪声功能区 | 3、4a类区 | GB3096-2008 3、4a类标准 |
| 4 | 基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 风景保护区（市政府颁发） | 否 |
| 6 | 水库库区 | 否 |
| 7 | 管道煤气干管区 | 否 |
| 8 | 是否城市污水集水范围 | 否 |
| 9 | 是否属于环境敏感区 | 否 |

# 3 环境风险评估

## 3.1三废产排情况

### 3.1.1污染物排放执行标准

（1）生活污水处理后回用水参考执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB18920-2002)中城市绿化及道路清扫标准的较严者。

（2）生产过程中产生的有组织或无组织的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)，即油烟浓度≤2mg/m3。

（3）厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

### 3.1.2公司污染概况

在日常生产过程中，主要的污染物有废气、废水、噪声和固废等。其中主要污染物是SO2、NOX和烟尘。主要的产污和排污工序有：生料磨、回转窑、破碎机和水泥磨等。其中，生料磨、破碎机和水泥磨主要的污染物为粉尘、噪声，回转窑主要的污染物为粉尘、噪声、二氧化硫和氮氧化物等。工艺流程及污染源分布见图3-1。

图3-1  废气、噪声产生的工艺流程图

主要污染物种类及污染源分析见表3-1。

表3-1  公司主要污染物种类及污染源一览表

| 污染物种类 | 污染物 | 污染源 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫和氮氧化物等 | 回转窑 |
|  | 粉尘 | 全厂 |
| 废水 | 生活污水 | 办公区域、食堂 |
| 固体废物 | 日常生活垃圾 | 办公区域、食堂 |
|  | 包装类、废塑料 | 各生产车间 |
| 噪声 | 机械噪声 | 设备运行产生 |

#### 一、废水产排及治理

##### 1、废水的产生

金塔水泥公司的废水主要来自生活污水，主要的污染物为CODCr、SS和石油类。

（1）2500t/d熟料生产过程中并不直接产生废水，仅各类磨机、空压机、风机等高温高速运转设备及部分仪表需要冷却水，冷却水不直接与原燃材料及产品接触，仅作为热交换的介质，大部分循环使用。

（2）化验室有少量酸碱废水，通过设立中和池，并经沉淀后排入厂区排水系统。

（3）厂区生活污水包括厕所、食堂、办公楼等外排污水。粪便经化粪池及地埋式污水处理设施后排入厂区排水系统。

##### 2、废水的防治

（1）提高水循环利用率，处理后的废水回收利用，减少对外排放的废水量，据测算，生产用水循环利用率可达96.0%。

（2）生活污水经化粪池处理后达标排放。

废水处理工艺流程图见图3-2：

图3-2 废水处理工艺流程图

#### 二、废气的产排及治理

##### 1、废气的产生

金塔水泥公司所排放的粉尘包括原料粉尘、熟料粉尘及窑尾废气等。水泥熟料生产过程中的粉尘的排放可分为有组织的排放和无组织的排放两大类。从热工设备烟囱排放和从通风设备排气筒排放为有组织的排放，计有43个有组织排放点；在装卸、运输过程中自由散发出来的为无组织排放。

主要粉尘排放源有：

（1）窑尾废气

金塔水泥公司为干法生产工艺，烧成系统为五级旋风预热器窑，窑尾预热器排出的烟气量大，约480000m3/h，废气温度高约370~450℃，粉尘浓度最高达80g/Nm3左右，且颗料粒较细，10μm以下的颗粒占75%，是水泥厂的主要排放源。

（2）煤磨系统废气污染源

风机煤磨系统的废气是另一个排放污染源。煤磨废气的特点是：粉尘浓度高（约30~200g/Nm3），颗粒细，废气水分高，易结露。尤其是废气中含有微细煤粉尘，易产生燃烧和爆炸。

（3）熟料烧成窑头废气污染源

窑头熟料冷却剂出口粉尘为熟料粉尘，冷却机余风（温度约250℃），冷却机废气用于窑和分解炉所需热源以及原煤的烘干热源，剩余的废气浓度约30g/Nm3，主要是水泥熟料，废气量330000m3/h。

（4）生料均化库及入窑喂料系统

生料均化库排放废气量约8900~22300m3/h，废气粉尘浓度约70g/Nm3。

（5）熟料储存及运输系统

熟料储存及运输系统废气量约8900m3/h，废气粉尘浓度约50g/Nm3。

（6）无组织排放源

扬尘点主要有堆场、堆棚等。

##### 2、废气的处理措施

金塔水泥公司采用八十年代后国内开发和引进国外先进技术国内转化制造的新型干法回转窑设备，能耗物耗相对较少，污染亦相对较轻。为加强污染源的管理和防止，在废气治理方面采取如下主要措施：

（1）窑尾废气

2500t/d熟料生产线窑尾预热器排出的废气量约为48.00万m3/h，温度320~450℃，一部分送往原料磨做烘干热源，其余废气经过增湿塔增湿降温后，此时废气温度约为150℃，粉尘的电阻比值可由原料的1012Ω·cm，便于电袋复合收尘捕捉，增湿降温后的气体进入一台高压静电除尘器，收尘入回灰进入烧成系统掺入生料中继续燃烧。废气进入增湿塔后，由于有高压水雾的增湿降温，粉尘浓度有所降低，采用电收尘净化处理，电袋复合收尘排出的净化气体通过一座100米高的烟囱排入大气。

（2）熟料烧成

熟料烧成采用带五级高效低压损旋风预热器和RF5/2500分解炉，由φ4.0×60m回转窑组成的烧成系统，系统能力2500t/d，熟料冷却采用一台可控气流高效篦冷机，由篦冷机出来的熟料经链斗式输送机送往熟料库。冷却机余风用于窑和分解炉所需热源以及原煤的烘干热源，剩余废气采用电袋复合收尘器净化处理，电袋复合收尘排出的废气通过80米烟囱排放。

（3）煤粉制备系统

煤磨采用一台φ3.2×（6.75+2m）烘干风扫磨，利用窑头冷却废气作为烘干热源。风扫磨采用袋式除尘器，排放烟囱高度35m，对废气温度和压力实施监控和报警。

（4）其它废气

生产线上的原辅材料破碎、生料均化库及入窑喂料系统，熟料储存及输送等废气均采用袋式收尘器，排放烟囱高度大于15米。

（5）面源粉尘排放控制

面源排放主要是厂区范围物料的扬尘。为了减少面源的排放量，金塔水泥公司做了三个方面的措施：一是力求合理的工艺布置和干物储存在封闭的筒库内，以减少物料的转运点和扬尘点；二是物料均在密闭的绞刀、皮带或斜槽中进行，并实现负压操作含尘气体经除尘后转化为点源再排放；三是对原料堆场和物料输送道路在干燥的季节进行洒水除尘。

##### 3、有害气体污染源治理和排放

（1）SO2的排放

水泥厂的原燃料中均含有一定数量的硫化物，在高温燃烧时产生SO2，但由于熟料生产过程有吸硫作用，当窑内温度在800-1000℃时，燃料燃烧所产生的大部分SO2被物料中的氧化钙和碱性氧化物吸收形成硫酸钙及亚硫酸钙等中间物质，对于预分解窑由于物料与气体充分接触，则吸硫作用更大，吸硫率可达98%以上，SO2排放量很小。

（2）NOx的排放

窑内高温煅烧过程中产生NOx，其产生排放量与燃烧温度、空气含氧量和反应时间有关，窑内温度越高，含氧量越大，反应时间长，生成的NOx气体就越多，由于采用窑外分解技术，50-60%的燃料从窑内高温带转移到温度较低的分解炉内燃烧，因而NOx气体的生成量较低，同时公司还建成了SNCR水泥炉窑脱硝系统，可保证氮氧化物达标排放。

#### 三、噪声

##### 1、噪声的产生

噪声是水泥厂生产中仅次于粉尘的污染源，主要有破碎机、原料磨、煤磨等产生的机械噪声和空压机、罗茨风机等发出的空气动力性噪声等，源强一般为75~105dB（A），各主要设备的实测参考数据如下：

表3-2  各噪声源参考数据

| 序号 | 声源设备 | 声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原料磨 | 90~100 |
| 2 | 煤磨 | 90~100 |
| 3 | 冷却风机 | 90~100 |
| 4 | 窑尾风机 | 85~95 |
| 5 | 高中压风机 | 90~105 |
| 6 | 破碎机 | 80~100 |

##### 2、噪声的处理

为了降低噪声，改善环境质量，金塔水泥公司在设计当中就对噪声采取了以下措施：

（1）主要设备噪声防治

对于球磨机、破碎机、通风设备等较强的噪声源，采用符合国家标准的低噪音产品，并采取减震、加隔声罩及消音器等降噪措施。

（2）对鼓风机、排风机、空压机的进口和出口源装消音器。在包装时，采取减震措施，以防震动产生噪音。

（3）对大型设备，如磨机、空压机、风机等均利用厂房隔音，并设置隔音的车间控制值班室。

（4）在满足工艺要求的前提下，合理布局，利用建筑物本身的设计降低噪音，尽可能将高噪音车间布置在厂区东面中后部，以减少对外部环境的影响。

（5）加强绿化。在生产区周围道路两旁，尤其在模仿附近和厂区周围凡能绿化的空地，均种植树木或花草，以减少噪音对环境的影响。在全场各功能区的主厂房、各辅助车间等周围均设有绿化带，起到吸引作用。

公司在这些工序工作的职工配备了相关的设备，规定要佩戴耳塞等，以减少车间噪声对职工的影响。

四、固废

固体废弃物主要包括除尘系统回收的粉尘、煤粉、石块石粒、废耐火砖和办公生活垃圾等，煤粉燃烧完全后全部进入熟料产品中，无煤渣排放。

公司对固废采取的处理措施包括：

1、生产过程除尘所收粉尘全部综合利用或回收于工艺中再利用，不外排。

2、路边洒落的熟料粉尘、煤粉等固废由所属单位将其回收利用。

3、细碎石粒、砂子等物料由所属单位将其回收后，就近堆放到原料仓。

4、须破碎的较大物料，如熟料、粉尘结块等，经筛选堆放到破碎口旁边的指定位置，经破碎后作为混合材搭配使用。

5、生料输送回转筛筛出的石块、石粒等以及各车间周边道路洒落的大小石块，由所属单位或烧成部清洁回收，送石块破碎机破碎处理后作原材料使用。

6、生产区废耐火砖回收入石灰石破碎作原辅料使用。

7、办公生活垃圾经收集堆放到指定位置，由环卫部门统一运走处理。

污染物产生及处置情况见表3-3。

表3-3  固废产生情况一览表

| 废物名称 | 废物产生量（t） | 处理处置单位 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固废 | 150 | 公司内部 | 回收 |
| 生活垃圾 | 5.6 | 环卫部门 | 回收 |

## 3.2 环境风险评估

环境风险评价是对偶然事件发生可能性的环境影响和危害进行的风险评价。环境风险评价的目的是找出事故隐患，提出安全对策，使区域环境系统达到最大的安全度，使公众的健康和设备财产受到的危害降到最低水平。

根据《梅州金塔水泥有限公司突发环境事件风险评估报告》评估结论，金塔水泥公司环境风险等级为一般环境风险，评估过程详见环境风险评估报告。

# 4 组织机构及职责

## 4.1组织机构

### 4.1.1应急组织体系

为了做好处置突发环境事件的组织和应对工作，特设立突发环境事故应急救援指挥部，应急救援指挥部设在办公楼会议室，组织形式如下：

（1）总指挥：刘东龙

（2）副总指挥：钟文雄

### 4.1.2应急指挥系统图

图4-1  应急救援组织架构图

### 4.1.3应急救援工作小组成员一览表

表4-2 应急救援工作小组成员一览表

| 部门 | 组长及联系方式 | 成员 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 刘东龙13502541372 |
| 副指挥 | 钟文雄13502542719 |
| 工程抢险组 | 张谋13825993386 | 陈小都13502370968 | 刘杰13825996139 | 陈权13825975705 |  |
| 应急救援抢险组 | 黄宏江13825976720 | 谢锦献13824558556 | 钟振宇13719964329 | 陈勇贤13719965514 | 徐华新13824553386 |
| 应急消防组 | 钟振宇1379964329 | 汤军海13502370348 | 钟希文13750506678 | 陈百平13823875355 |  |
| 应急监测组 | 刘春方13825993829 | 张青松13750505369 | 古彬贤13825993896 | 林日来13825996239 |  |
| 通讯联络组 | 丘勇明13825990098 | 曾祥荣13825992886 | 丘禄生13825996726 | 陈安辉13923028194 |  |
| 治安组 | 李国春13823873539 | 徐新玲13825975396 | 赖剑勇13823876637 | 张礼华13823871572 |  |
| 善后处理组 | 陈风13923029000 | 刘春方13825993829 | 黄宏江 | 张谋13825993386 |  |
| 医疗救助组 | 邓惠13824559393 | 丘小红13549195089 | 李茂华15113499873 | 谢志兴13723643557 | 徐远辉13750508985 |
| 后勤保障组 | 刘樱13751972535 | 付云珠13430109643 | 杨勇标13824553795 | 黄明珠13549194325 |  |

## 4.2应急指挥领导小组职责

应急指挥领导小组是公司系统突发事件应急管理工作的企业内部领导机构。由经理指挥领导突发事件应急管理工作，公司有关领导按照业务分工和在相关应急指挥机构中担任的职务，负责相关类别突发事件的应急管理工作；必要时，派出公司工作组指导有关工作。

### 4.2.1应急指挥领导小组总指挥职责

1、批准预案的启动与终止；

2、负责开展企业应急响应水平的事故应急救援行动；

3、如果事故级别升级到社会应急，负责向政府有关应急联动部门提出应急救援请求；

4、指挥、协调应急反应行动；

5、下达进入企业应急或社会应急状态的命令；

6、应急终止后，负责组织事故现场的恢复工作；

7、负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

8、协调后勤反面以支援应急反应组织；

9、负责保护事故发生后的相关数据。

### 4.2.2副总指挥职责

1、协助总指挥组织和指挥场外应急操作任务；

2、向总指挥提出应采取的减缓事故后果行动的对策和建议；

3、保持与场内事故现场指挥的直接联络；

4、在总指挥的领导下，集体负责协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备以及支援场内的应急操作；

5、组织善后处理工作。

### 4.2.3工程抢险组职责

1、负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施；

2、负责修复用电设施或铺设临时电路，保证事故用电，维修各种因事故造成损害的其他急用设备设施；

3、设法使引发事故或导致事故扩大的设备停止运行，防止事故扩大。

### 4.2.4应急救援抢险组职责

1、协助指挥部制定应急处置方案；

2、严格按照应急处置方案组织应急抢险救援工作；

3、负责应急抢险人员的安全防护，预防次生事故发生；

4、协助事故后的现场恢复工作；

5、配合事故调查工作，提供有关事故现场信息。

### 4.2.5应急监测组职责

1、负责现场的应急监测工作，根据现场检测科学分析变化趋势；

2、根据现场调查、检测结果；

3、负责对事故实时跟踪监测；

4、指导和检查各监测中心门的应急监测工作；

5、完成上级及应急领导小组交办的其他应急工作。

### 4.2.6后勤保障组职责

1、负责抢险物资和工具、器具的供应；

2、组织车辆运送抢险物资和伤员。

### 4.2.7医疗救护组职责

1、负责对伤病员进行检伤分类和观察；

2、负责对中毒和伤员的救护、包扎、诊治和人工呼吸等现场急救；

3、负责保护、转送事故中的受伤人员；

### 4.2.8治安组职责

1、负责事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制，阻止非抢险救援人员进入事故现场、应急指挥中心、有重要记录和商业秘密的敏感地区

2、负责现场车辆疏通，维持厂区治安秩序；

3、负责保护抢险人员的人身安全；

4、按事故的发展态势有计划地疏散人员。

5、负责发生有毒有害危险化工产品泄露、火灾、爆炸等情况时对灾区的隔离、警戒等工作。

### 4.2.9通讯联络组职责

1、确保各专业队与场内事故现场指挥中心和应急指挥中心之间广播和通讯的畅通；

2、通过广播指导人员的疏散和自救。

### 4.2.10善后处理组职责

1、负责接待安置职工家属；

2、负责职工和职工家属及受灾区域人员的安抚、安置、教育工作；

3、负责做好伤亡人员的善后处理工作。

### 4.2.11应急专家组职责

1、接警后第一时间赶到现场，根据预警和突发事件分级标准对事态进行评估与分级，并汇报公司指挥部；

2、根据工艺与设备技术状况落实现场应急处置措施，及时提供抢险对策及技术支持。

### 4.2.12应急消防组职责

1、研究制订事故现场人员抢救方案，第一时间抢救伤员和涉险人员；

2、根据事故类型，制订事故应急抢险方案（包括消防灭火、堵漏、伤员抢救等）和建议，提供指挥部决策，并组织实施；

3、负责站内消防系统的启动使用和保障其运行；

4、火灾事故时协助专业消防人员进行消防抢险；

5、在消防专业人员的指导下负责对抢险后的事故现场进行洗消。

## 4.3应急救援办公室职责

是突发事件应急管理的办事机构，归口管理公司应急管理工作，指导公司系统突发事件应急体系建设；履行值守应急职责，综合协调信息发布、情况汇总分析等工作，发挥运转枢纽作用。

## 4.4应急响应小组职责

由公司有关部门领导和员工组成。按照职责分工，负责突发事件的应急工作。

## 4.5外部保障

外部应急机构及其联系方式见附件11

# 5 预防和预警

## 5.1危险源监控

### 5.1.1危险源监测、监控的方式和方法

1、建立危险源管理制度，落实监控措施；

2、建立包括生产车间、氨水储罐区、废气排放口等危险源台账、档案及监控方法；

3、脱硝系统主要监控输送氨水的管道、泵、阀门等是否存在泄漏风险，废气收集系统是否正常；

4、储罐区主要监控储罐是否存在破裂风险；

5、煤磨工序是否正常监控；

6、全厂和各部门对危险源定期安全检查，台风汛期前实施专项检查，查“三违”，查事故隐患，落实整改措施；

7、制订日常点检表，专人巡检，做好点检记录。每个危险源实行一周进行一次全面的检查，由专人负责并做好记录，如果发现异常要及时汇报以及分析问题并提出解决方案；

8、做好交接班记录。

## 5. 2预防措施

### 5.2.1氨水储罐区事故的预防

1、管道采用试压施工，并在进氨水前，完成工作压力稳压试压；

2、设计管道应急排污阀，及时泄压，疏导泄漏管道内氨水至安全储存；

3、储罐存储区设置储罐围挡围堰，防治罐体事故破裂的临时存储，设计不低于存储区内罐体容积的1倍的围堰容积，用于储罐破裂后，氨水的收容，围堰高度0.6米；

4、针对氨水泄漏建立应急排放池，将围堰内应急排放的氨水，及时疏导至应急排放池封闭存储。应急池与围堰处于联通状态，阀门间隔，防止对周围环境造成污染；

5、氨水储存区远离办公区和设备集中区，安放于建筑密度低，且常年下风向位置；

6、设计罐体温度检测，反馈，自动降温系统。采用冷却时喷淋降温方式；

7、设计氨气泄漏检测，反馈，自动喷淋稀释；

8、氨水储罐存储区建有钢结构雨棚遮挡，确保雨水不被氨水罐区的氨水污染，减少废水产生量；

9、设置喷淋洗眼器等急救措施；

10、设置事故应急池，并满足氨水泄漏的容量；

11、设置安全防护。

金塔水泥公司围堰图如下所示：

图5-1 氨水储罐围堰图

### 5.2.2氨水中毒事故的预防

1、氨作业工人应进行作业前体检，患有严重慢性支气管炎、支气管扩张、哮喘以及冠心病者不宜从事氨作业。

2、工作时应选用耐腐蚀的工作服、防碱手套、眼镜、胶鞋、用硫酸铜或硫酸锌防毒口罩，防毒口罩应定期检查，以防失效。

3、在使用氨水作业时，应在作业者身旁放一盆清水，以防万一；在氨水运输过程中，应随身携带2～3只盛满3%硼酸液的水壶。以备急救冲洗；配制一定浓度氨水时，应戴上风镜；使用氨水时，作业者应在上风处，防止氨气刺激面部；操作时要严禁用手揉擦眼睛，操作后洗净双手。

4、预防皮肤被污染，可选用5%硼酸油膏。

5、配备良好的通风排气设施、合适的防爆、灭火装置。

6、工作场所禁止饮食、吸烟，禁止明火、火花。

7、应急救援时，必须佩带空气呼吸器。

8、发生泄漏时，将泄漏刚平的渗口朝上，防止液态氨溢出。

### 5.2.3废水事故排放的预防

为杜绝事故性废水排放，采用以下风险防范措施来确保废水达标排放：

1、设双路电源和配置应急电源，以备停电时废水处理系统能够正常工作；

2、设置事故池,保证达不到接管标准的污水进入事故池暂存，在废水处理设施恢复正常运行后，以将废水回流至处理系统重新处理，保证达标排放。

### 5.2.4废气处理系统风险防范措施

1、项目的废气处理系统按相关的标准要求设计、施工和管理。

2、除尘净化系统设备的维护、检修及管理应与生产设备同等重要，应定期进行维护和检修，而不是等设备出现故障再进行修理，良好的维护可使环保设备经常处于较好的运行状态，可延长设备的使用寿命、减小故障概率，避免和减少污染事故发生。

3、金塔水泥公司制定完善的管理制度及相应的应急处理措施，保证烟气处理系统发生故障时能及时作出反应及有效的应对。

4、金塔水泥公司必须严格控制燃煤的来源和喂煤量，做到不同产地的煤型不混用。加强对CO气体检测仪的管理，定期校正仪器的准确性。若废气中的CO浓度过高，随时调节喂煤量，恢复窑系统正常燃烧。

5、增设备用除尘袋，如发生滤袋破损现象，及时开启备用除尘袋，马上更换破碎滤袋。

### 5.2.5煤磨爆炸风险防范措施

1、在启用煤粉制备和储存系统时，必须清理易积煤的死角；

2、操作员在平时操作中认真、严格按操作规程操作，开停机时注重细节。

### 5.2.6火灾、爆炸风险防范措施

1、消防器材的配备

金塔水泥公司按《建筑设计防火规范》要求于各个生产现场、仓库以及办公楼设置室内外消防栓15个，并配备手提式干粉灭火器176个。

2、消防水源、消防水池、消防水泵房、消防取水口

金塔水泥公司厂区循环冷水区有两个消防水罐，消防水管的储量为200m3，水泵流量为12L/s，消防水通过厂区室内外环状消防管网抽至室内外消火栓，满足建筑灭火要求。

3、消防水池的设置及可行性

金塔水泥公司厂内设置200m3 的消防水池一座，厂区按同一时间内的火灾次数一次计，火灾持续时间不超过2h，室内按一次灭火用水流量为10L/s，室外按一次灭火用水量为12L/s计算，则最大室内消防栓用水量为72m3，最大室外消防栓用水量为86m3，一次消防水量为72m3+86m3=158m3。因此，消防水池容积满足全厂消防用水需要。

4、消防废水的收集

厂区一旦发生消防事故，消防废水通过厂区统一的管网流至600 m3的事故应急池，容积可满足需要。

5、其他

（1）加强对可燃物的管理

① 原料的堆放有一定的防火间距，不堵塞消防通道和消防设施。

② 厂区内严禁吸烟、用火，禁止燃放烟花、爆竹等。

（2）加强电源管理

①电气设备的安装符合（电气设备安装规程）的要求，电动采取封闭型，导线穿管敷设，开关和配电箱等电气设备均设防护装置。

②高压线应尽量远离厂区或沿厂区边缘布置。引入厂区的接户线应尽量缩短引入长度，防止高压线发生故障引起火灾。

③各种电气设备的金属外壳都有可靠的接地。

④按照国家规范要求，在厂房、仓库、废气烟囱设置可靠的防雷设施。

(3) 消防培训及责任分工

为了加强安全管理，保证生产安全，进一步强化全体人员消防安全教育，提高抗击突发事件的应变，金塔水泥公司生产部组织员工进行消防应急预案演练，让员工了解消防基本知识以及灭火器等的基本使用方法，大大提升了员工对火灾突发事故应急的能力。同时金塔水泥公司对每个车间消防预防工作实行责任制，加强了员工对消防事故的重视。

## 5.3预防与应急准备

1、应急指挥部是金塔水泥公司环境保护和环境污染控制工作的主要责任部分，应急指挥部总指挥是第一责任人，对本单位环境污染控制工作全面负责。

2、应急指挥部总指挥必须将环境污染应急责任落实到每个应急小组的组长，每个应急小组的组长将责任落实到组内每一个成员，确保在紧急状态下随时集结待命，按指令投入抢险救援行动；

3、各单位应根据指挥中心办公室发布的预警信息及自身实际，严格落实各项准备措施，加大公司各项规章制度的执行力度，组织开展针对性的环保知识技能培训，严格工艺纪律、劳动纪律，以及设备维护等的检查落实，对发现的问题及隐患要逐项解决；

4、按照各部门的专业职能分工，以及安全责任制度的要求，加强与基层各单位的联系沟通，积极帮促基层消除安全环保方面存在的问题和隐患。

## 5.4预警

### 5.4.1 预警的分级

按照严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件预警级别分为Ⅲ级（部、室级）、Ⅱ级（厂区级）、Ⅰ级（流域级），预警级别与可能发生的突发环境事故等级对应。

发生重大环境事件时应启动I级预警，凡符合下列情形之一的，应启动I级预警：

（1）厂区内发生工艺事故，生产部认为不能控制，可能引发更大化学品泄漏、火灾、爆炸、环境污染等事故的；

（2）氨水管线、柴油管线有三处以上泄漏、爆裂，造成环境污染的；

（3）厂房发生着火事故；

（4）废气处理系统失灵，中控台显示废气超标排放严重的；

（5）Ⅱ级事故扩大化，现场指挥和总指挥认为无法控制的。

发生较大环境事件时应启动II级预警，凡符合下列情形之一的，应启动II级预警：

（1）氨水、柴油管线出现轻微渗漏、滴漏泄漏点在3个之内（含3个），每台设施（设备，管道）可以有细小喷流（少于3股）；

（2）废气处理系统部分失灵，中控台显示废气污染物未能达标排放；

发生一般环境事件时应启动III级预警，凡符合下列情形之一的，应启动III级预警：

（1）氨水、柴油发生轻微泄漏，现场负责人认为不会影响生产的；

（2）废气处理系统部分故障，废气污染物还能达标排放的；

（3）废气在线监测系统出现故障，影响废气监测功能的。

### 5.4.2 预警的方法

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别环境应急小组按照相关程序可采取以下行动：

1、立即启动相应事件的应急预案。

2、按照环境污染事故发布预警的等级，环境应急小组向全公司以及附近居民发布预警等级。Ⅲ级（车间级）预警信息由事故单位报部门负责人批准后，以电话或口头通知形式发布和解除；Ⅱ级（厂区级）预警信息由公司应急办报公司指挥长批准后以电话或发文形式发布和解除；Ⅰ级（流域级）预警信息由公司应急办报蕉岭县环保局值班处（联系方式见附件11经蕉岭县环保局批准后，上报梅州市环保局，并以电话或发文形式发布和解除。

3、根据预警级别准备物资转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

4、指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

5、针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6、调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

### 5.4.3 预警发布程序

1、内部信息报告

公司内部由应急救援领导小组中的通讯联络组负责突发环境事件信息对外统一发布工作，外部由负责处理该事件的政府部门负责突发环境事件信息对外统一发布工作。突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威的信息。

2、向外部应急/救援力量报告

在发生重大事故状态下（如启动I级预警）应当报告外部应急/救援力量（如政府公安消防、安监、环保、水务、卫生部门及环保公司、医院等），由值班领导负责向上报告请求支援，报告的内容通常包含：1.联系人的姓名和电话号码；2.发生事件的单位名称和地址；3. 事件发生时间或预期持续时间；4. 事件类型；5.主要污染物和数量；6. 当前状况，如污染物的传播介质和传播方式，是否会影响相邻单位及可能的程度；7. 伤亡情况；8. 需要采取何种应急措施和预防措施的建议。

3、向邻近单位及人员发出警报

事件可能影响到邻近单位或人群的情况下应当自行或协助梅州市政府向周边邻近单位、社区、受影响区域人群发出警报信息以及警报方式。

4、初报、续报和处理结果报告

按照《危险化学品安全管理条例》的规定，地方政府安全生产监督管理部门是危险化学品安全的综合监督管理机构，危险化学品重大危险源企业突发火灾、爆炸、泄漏等环境安全事件时，企业应向政府安监、环保部门报送信息，分为初报、续报和处理结果报告。

### 5.4.4 预警相应措施

针对不同预警级别，应采取以下预警措施，见表5-1。

表5-1  预警相应措施

| 预警级别 | 预警措施 |
| --- | --- |
| Ⅲ级（部、室级）预警 | ①物资保障和运输组应准备相应物资； ②疏散预警车间及附近工作人员以免造成人员损伤； ③对隐患位置进行观察巡视，尽可能采取补救措施避免事故发生。 |
| Ⅱ级（厂区级）预警 | ①物资保障和运输组应准备相应物资； ②各成员单位按照职责分工，随时保持通信联络畅通； ③疏散预警部位附近工作人员或周边可能受影响的公众以免造成人员伤亡； ④对隐患位置进行观察巡视，尽可能采取补救措施以避免事故的发生。 |
| Ⅰ级（流域级）预警 | ①物资保障和运输组应准备相应物资； ②各成员单位按照职责分工，随时保持通信联络畅通； ③及时疏散附近工作人员及厂界周边受影响的居民以免造成人员伤亡； ④对隐患位置进行观察巡视，尽可能采取补救措施以避免事故的发生； ⑤在1小时内上报市级环境应急机构。 |

### 5.4.5 预警解除程序

预警解除遵循“谁批准发布、谁决定解除”的原则执行，预警解除应当满足下列条件：

（1）隐患排除，无突发环境事件发生的可能；

（2）发生的事故已得到解决，并已消除突发事故环境影响。

# 6 应急处置

## 6.1 应急响应机制

### 6.1.1分级响应条件

1、Ⅲ级响条件

除重大环境事件、较大环境事件以外的突发环境事件，应启动Ⅲ级响应程序。如果发生下列事故，也启动Ⅲ级响应程序：

（1）氨水、柴油发生轻微泄漏，现场负责人认为不会影响生产的；

（2）废气处理系统部分故障，废气污染物还能达标排放的；

（3）废气在线监测系统出现故障，影响废气监测功能的。

2、Ⅱ级响应条件

（1）氨水、柴油管线出现轻微渗漏、滴漏泄漏点在3个之内（含3个），每台设施（设备，管道）可以有细小喷流（少于3股）；

（2）废气处理系统部分失灵，中控台显示废气污染物未能达标排放；

3、Ⅰ级响应条件

（1）厂区内发生工艺事故，生产部认为不能控制，可能引发更大化学品泄漏、火灾、爆炸、环境污染等事故的；

（2）氨水管线、柴油管线有三处以上泄漏、爆裂，造成环境污染的；

（3）厂房发生着火事故；

（4）废气处理系统失灵，中控台显示废气超标排放严重的；

（5）Ⅱ级事故扩大化，现场指挥和总指挥认为无法控制的。

### 6.1.2分级响应程序

按照事故的大小和发展态势，并根据分级负责的原则，各级指挥机构及对应的预案见表6-1。

表6-1  预警、响应、指挥机构、预案对应表

| 序号 | 预警分级 | 响应分级 | 指挥机构分级 | 预案体系分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级预警 | 一级响应 | 蕉岭县应急指挥部 | 蕉岭县应急预案 |
| 2 | 二级预警 | 二级响应 | 金塔水泥应急指挥部 | 金塔水泥应急预案 |
| 3 | 三级预警 | 三级响应 | 现场负责人（班组长） | 现场处置方案 |

一、本预案的响应程序

（1）事故发生后，现场应急小组应根据事故类别，立即启动三级响应，并判定预警级别是否超过三级，若超过三级，则应立即上报应急现场指挥部，请求启动二级响应，并由应急现场指挥部报告公司应急指挥部；

（2）应急指挥部接到报告后，应立即判定预警级别，若预警级别未超过三级，则按三级响应即可；若符合二级预警，则启动二级响应。

二、扩大应急

如果超过二级预警，则向公司应急指挥部申请启动二级响应。若预警级别达到一级，则由应急指挥部启动扩大应急响应。扩大应急时，本预案应急小组应做好外部救援人员到达前的处置工作和到达后的协助工作，并做好指挥权的交接。

本预案的响应流程见图6-1。

图6-1  响应程序图

### 6.1.3响应启动条件

当有关单位或人员接到发生或可能发生突发环境事件时，立即报告企业应急指挥部，经应急指挥部总指挥批准或同意后，应急指挥部开始启动应急救援工作。

突发环境事件应急响应坚持属地为主的原则，企业按照有关规定全面负责本企业突发环境事件应急处置工作，应急指挥部及相关部门根据情况给予协调支援。

## 6.2指挥与协调

应急人员行动之前要做好如下准备：一是人员准备，应急指挥部根据事故发生的规模，影响程度以及危险范围，确定应急救援人员的人数，并由经验丰富的或相关专业人员带队；二是确定救援响应级别，根据事故发生的规模和发展态势决定应急响应级别；三是召开应急会议，应急预案启动后，应急领导指挥小组召集应急指挥部，应急指挥部筹备召开首次应急会议，根据事件进展情况召集各应急组织成员参加的联系会议，落实应急指挥部决定的工作事项、沟通情况、传达相关信息；四是救援器材、物资必须准备充足，以防出现应急救援物品不够用的情况；五是必须弄清救援方式，救援前尽量弄清楚各类相关事故处置情况，在保证自己安全的情况下最大限度的抢险救灾；六是思想准备要充分，救援时思想情绪保持稳定，做好救援抢险工作。

应急救援队伍的调度归总指挥。当事故级别在预警响应级别时，应急队伍应处于应急待命状态，做好出动的准备。当事故级别为企业和社会响应级别时，应迅速赶带事故现场，开展救援行动，对事故现场进行控制。同时，社会应急救援联动部门立刻出动，按照接报的内容进行救援行动。

## 6.3 信息报告

### 6.3.1 报告程序

一、企业内部报告程序

1、当企业发生突发环境污染事故时，最早发现者和事故部门应立即报告车间负责人、环安卫室。

2、车间负责人或环安卫室接到报告后，应迅速通知有关部门，紧急行动查清事故发生原因，报告应急救援指挥部，启动应急救援程序，通知救援队伍迅速赶赴事故现场。

3、车间应迅速查明事故发生点，调度应当机立断采取措施，最大程度降低事故危害，组织自救。

4、监测人员到达现场后，应迅速对事故现场的污染程度进行监测分析，将监测情况报告应急救援指挥部，并对污染情况作出评估；

5、当事故得到控制，应尽快实现生产自救。由事故调查组负责写出事故分析报告，上报应急救援指挥部。

二、外部报告时限及程序

突发性环境污染事故责任部门和责任人以及负有监管责任的部门发现突发性环境污染事故后报公司环境应急指挥部，如果事故较严重，需启动二级或以上应急响应的，指挥部需立即安排通讯联络组负责人向蕉岭县环保部门报告，并立即组织进行现场的应急工作。紧急情况下，可以越级上报市环保局应急部门，隐瞒不报将受到相应的行政处罚或刑事处罚。

如事故不严重，只需启动三级应急响应的，应急指挥部可在事故发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并在事故发生后的24小时内向蕉岭县环境保护部门报告，说明事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、经济损失、人员受害及应急措施等情况的初步报告；事故查清后，应向蕉岭县环境保护部门做出事故发生的原因、过程、危害、采取的措施、处理结果以及事故潜在危害或者间接危害、社会影响、遗留问题和防范措施等情况的书面报告，并附有关证明文件。

### 6.3.2 报告内容

一、事故报告方式

突发性环境污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后立即上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果在事件处理完毕后立即上报。

1、初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源，主要污染物质、人员受害情况、事件潜在危险程度、转化方式趋向等初步情况。

2、续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

3、处理结果报告采用书面报告，处理结果报告是在初报和续报的基础上，详细汇报应急事故处理的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细的情况。

二、事故报告内容

主要内容包括：

1、环境污染事故的类型、发生时间、发生地点、主要污染物质；

2、事故发生后人员受害情况（轻伤、重伤、死亡、受伤状况）；

3、事故潜在危害程度、转化方式趋向等初步情况：

4、事故发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

5、自然保护区受害面积和濒危特种生存环境受到破坏程度，事件潜在程度等内容。

### 6.3.3 通报可能影响的区域

总指挥根据现场应急情况，及时发现事故可能影响企业周边村庄居民的安全时，由指挥中心主任与周边村委紧急联系，通报当前污染事故的状况，通知群众做好应急疏散准备，听候应急救援指挥的指令，并强调在撤离过程中注意事项，积极组织群众开展自救和互救。

### 6.3.4 二十四小时报警

在灾害发生时，通讯报警也十分重要，有效的通讯网络可以使灾害现场及时与外界取得联系，使外界及时了解和掌握灾害的基本情况，进而采取措施，对灾区进行救助。此外，通畅的通讯网络还有利于协调各方的行动，使救灾过程有条不紊。

通信系统有这样几个层次：

1、现场与上级救援中心或救援指挥中心的通信；

2、现场与当地救援中心或救援指挥中心的通信。

### 6.3.5 被报告人及联系方式

一、报警装置

公司内突发环境污染事故报警方式采用内部电话和外部电话（包括手机、对讲机等无线设备）线路进行报警，由指挥中心根据事态情况通过公司广播向公司内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥中心人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥中心直接联系政府以及周边单位负责人，由指挥中心亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离或者请求援助，随时保持电话联系。

二、通讯联络方式

通讯联络方式见附件10、11。

## 6.4 先期处置

公司发生事故达到三级响应标准时，立即启动本公司应急预案，组织实施应急救援，并及时向县环保局及县人民政府报告。报告内容包括：事故发生时间和地点、事故类别、事故可能原因、危害程度、救援要求等内容。

公司应急救援指挥部进入预备状态，做好如下应急准备。

环境污染事故发生后，发现事故的人员，必须立即切断与事故没有直接关系的一切通话，并通知当班值班领导；值班领导负责记录事故发生的时间、地点和情况，并立即将事故情况按顺序通知公司环安卫室、副总经理、总经理，立即集合，值班领导迅速组织成立本公司现场应急救援指挥部，启动应急救援行动预案，积极做好准备，组织本公司救护人员实行救援，并按有关规定及时向上级汇报，必要时请专业救护队救援。

各救援组紧急集合并了解事故情况，领取任务，并迅速到达事故现场，待命的各小组要做好准备及战前检查工作。

首先应调查了解事故情况，由值班领导及技术专家对公司发生事故的原因及事故区域情况进行介绍，按照预案制定的措施进行救援，并征求技术专家对事故处理的意见；其次从图纸上了解事故的范围，遇险人员分布，对环境影响的最大程度，进入事故发生区侦察和抢救遇险人员的路线，以及安全撤离点的位置等；再次是向事故发生现场的人员了解情况；最后是对事故发生区进行实地侦察，为制定作战方案提供第一手材料和可靠依据。

## 6.5 现场处置

应急指挥中心根据突发性环境污染事故的情况通知安全部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥中心领导决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

### 6.5.1 突发环境事故的疏散隔离

一、隔离区域划分

1、危险区，安全区的设定

危险区根据事故现场情况确定隔离范围；安全区设在事故点上风向。

2、危险区的隔离方式、方法

发生事故后，副总指挥应根据事故等级及当时气象条件、环境监测等状况确定危险区、安全区。根据化学品泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及到的范围建立警戒区，对污染危险区采用拉警戒线、挂警示牌、圈围等方式隔离，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

建立警戒区域时应注意以下几项：

（1）警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。

（2）在人员疏散区域进行安全巡逻，除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区。

（3）危化品仓、成品仓、储罐区含有易燃物质，区域内应严禁火种。

二、事故现场的隔离方法

1、事故中心区域：以事故现场中心点0~500米的区域。此区域内危险化学品浓度高，并且伴有火灾、爆炸、建筑物及设施损坏、人员中毒等事故再次发生的可能。

2、事故波及区域：事故现场中心点向500~1000米的区域。该区域空气中危险化学品浓度比较高，作用时间比较长，有可能发生人员或物品的伤害或损坏。

3、受影响区域：事故现场中心点向外1000米以外的区域，该区域有可能受中心区域和波及区域扩散来的小剂量危险化学品的危害。

4、对于较大、重大环境污染事故要根据事故的特性来划分波及区域，根据污染物特性，确定处理方法，迅速切断污染源，控制事故扩大。

三、事故现场周边区域的道路隔离或交通疏散办法

厂区内的道路进行全部隔离，只允许应急救援车辆的通行。厂区外部分道路进行交通管制，需要时可以与本区公安交警大队联系。

四、现场应急人员在撤离前后的报告

现场急救人员在实施完抢救任务、现场暂未出现需抢救的情况时，无法进行救援时要进行撤离，撤离前要向应急指挥中心报告（撤离原因、撤离人员），安全撤离后，也要向指挥部报告撤离人员，撤离地点。

五、对可能产生的二次污染的处理措施

污染物由污染源排入环境后，在物理、化学或生物作用下生成新的污染物（二次污染物）而对环境产生的再次污染。通常，二次污染的危害比一次污染严重，并由于其形成机理复杂，防治也较困难。

发生环境污染事故后，要及时对污染物进行监测，对可能产生二次污染的污染物要进行重点防治，采取有效的措施进行控制。如果监测发现已经有二次污染物产生，应立即采取针对性的措施进行消除，并向现场指挥部进行报告。必要时应与当地环境保护部门或政府联系，对周边村庄的居民进行疏散，以免发生更大的环境污染和伤亡事故。

### 6.5.2氨水泄漏事故现场处置方案

1、判断泄漏程度

（1）当发生少量泄漏时，现场操作人员应按照安全操作规程（或设备作业指导书）的要求及时关闭相关阀门、设备，进行一些力所能及的先期处置，并立即通知管理、维修、应急抢险人员赶到现场。指挥人员根据情况决定是否启动本单位应急救援预案。

（2）当发生大量泄漏、或事态无法控制时、或有迹象表明事态趋向失控时应立即报警，由应急指挥人员向市安监，消防，医疗等部门电话求援。

2、现场询情

救援人员到达现场后，要详细询问知情人有无发生爆炸、泄漏容器储量、泄漏部位、泄漏量、扩散面积、有无人员伤亡、已采取哪些措施以及可能采取的堵漏方法等。

3、关阀、断源

技术人员或熟悉现场的其他人员关闭输送氨水的管道阀门，切断事故源。关阀人员防护用品必须穿戴齐全。

4、设定区域和疏散

建立危险区域、缓冲区域、疏散区域，实施必要的交通管制和交通疏导。根据储量、泄漏程度、地形、气象等，对泄漏影响范围进行评估，在距离泄漏点至少半径50m范围内实行全面戒严，划出警戒线，设立明显标志。疏散无关人员，以各种方式和手段通知危险区域、缓冲区域、疏散区域内的周边人员向上风向迅速撤离，对以上区域内的幼儿园、学校、商场等公众聚集场所应重点组织有序疏散。实施交通管制，禁止一切车辆和无关人员进入危险区域、缓冲区域。

5、应急处理

（1）进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护，救援人员必须配备必要的防护工具，应急处置时严禁单独行动，要有监护人。

（2）工程抢险组将泄漏的氨罐的氨水排空，输送到备用罐，再对罐体用清水进行清洗，清洗完后对氨罐的泄漏点进行维修。

（3）对已经泄漏出来大量的氨水，应急救援组人员先将围堰、流入应急池的管道口打开，将部分泄漏的氨水流入应急池连接管道，初期将连接围堰约5米管道处的闸门关闭，采用喷枪用大量的水稀释后打开闸门，将稀释后的废水排入应急池中。稀释后的废水基本满足一般水质排放要求，这部分废水可回用于循环冷却补充水或绿化用水。

### 6.5.3火灾事故现场及消防废水处置方案

基本程序：A 判别火灾的类别；B 组织人员采用适宜的灭火器具进行现场扑救；C 切断电源；D 隔离易燃易爆物品；E 组织火灾扑救：在生产过程中，初起火灾的发现和扑救，意义重大。生产操作人员（或现场人员）一旦发现火情，根据火势大小应果断采取措施；如果是小火，应使用就近配备的一定数量的灭火器材及时扑灭；如果火势不能扑灭，火势扩展速度快不能有效控制（或发生大火）时，应立即边向消防队（119）报警，边扑救，为专业消防队伍赶到现场扑救赢得时间。操作人员或现场人员应立即进行紧急停车处理；F 在火灾现场如有易爆物质，首先转移该物质以防止爆炸的发生。

1、生产车间、仓库、储罐区火灾事故应急处置

① 火灾现场人员报火警，并向指挥部办公室通报救援。指挥部办公室接到通报后，立即下达“应急消防组携带资源进行现场抢救、通信联络组救援报警”的指令。然后进行着火事故处理

② 通讯和后勤保障组通知医疗救护组，工程抢险组、应急抢险救援组，疏散隔离和安全保卫组。

③ 应急抢险救援组到达火灾现场后，查明车间和仓库现场着火点和着火区段封闭情况，随即向指挥部办公室汇报。

④ 指挥部办公室根据火情汇报和火灾事故状况，指挥应急消防组进行火灾事故处理，防止火势大面积扩散。

⑤ 副总指挥到达现场，做好配合救灾增援单位的人员、救灾物品及工具的准备工作，等待上一级救援单位的到来。

⑥ 疏散隔离和安全保卫组检查着火区段人员撤离情况，抢险救援组实施隔氧措施控制火势发展和蔓延。

⑦ 疏散隔离和安全保卫组负责现场警戒，医疗救护组对伤者进行紧急处理，并送医院进行综合治疗。

⑧ 应急救援指挥领导小组成员到达现场，指挥救护。

⑨ 火情完全控制，现场扑救余火。

⑩ 救援结束，指挥部办公室查找事故原因、进行事故调查，条件允许情况下，车间正常组织生产，指挥部办公室监督隐患整改。

2、电器发生火灾：目击者应快速切断电源，并注意与失火点保持安全距离以防遭电击。可用干粉灭火器气体灭火器灭火，不能直接用水；

3、警戒与管制：当事态较大并需要扩大警戒和管制范围时，应及时报告当地安监局等有关政府部门；

4、扩大应急：当火灾的严重程度以及发展趋势超出其应急救援能力时，应及时报请上一级应急机构启动应急预案。

金塔水泥公司的消防用水量包括室内消防用水量和室外消防用水量，室内消防用水量又可分为氨罐区消防用水量、非氨罐区消防用水量。若发生事故，室外消防废水、非氨罐区消防废水可以关闭雨水闸门，将消防废水阻留在厂区内，由于该部分消防废水只有粉尘颗粒，因此后续经过厂区自设的三级沉淀应急池处理后可外排。氨罐区的消防废水则排到厂区自设应急池，经过中和稀释处理后排放。

### 6.5.4爆炸事故现场处置方案

通常情况下，发生爆炸事故比较严重，金塔水泥公司应急救援指挥领导小组应及时报告当地安监局等有关政府部门，并组织人员有序的撤离现场，并注意以下几点：

（1）确定爆炸地点；

（2）确定爆炸类型（物理爆炸、化学爆炸）；

（3）确定引起爆炸的物质类别（气体、液体、固体）；

（4）所需的爆炸应急救援处置技术和专家；

（5）明确爆炸地点的周围环境；

（6）明确周围区域存在的重大危险源分布情况；

（7）确定爆炸可能导致的后果（如火灾、二次爆炸等）；

（8）确定爆炸可能导致后果的主要控制措施（工程抢险、人员疏散、医疗救护等）；

（9）可能需要调动的应急救援力量（公安消防队伍、企业消防队伍等）。

### 6.5.5煤磨爆炸事故现场处置方案

发生煤磨系统爆炸事故时，发现人员应立即报告班组长，班组长迅速了解事故原因和规模，确定应急响应等级。并立即向部门和值班管理人员汇报，部门和值班人员应立即通知指挥部办公室，同时到现场组织安全停机和现场警戒。并根据爆炸范围和影响程序，通知指挥部办公室，由通讯联络组及时通知应急消防组，必要时拨打“119”，通知消防队。

在消防队没有抵达前，应急指挥领导小组立即应急消防组开展灭活自救工作，停止故障设备运行，对运行设备和故障设备之间做好隔离工作，保证非故障设备的正常运行，避免因处理不当造成事故的扩大，同时及时进行伤员抢救和故障设备灭火工作。

1、煤磨爆炸会使磨机出口管道从法兰内崩出，磨系统、袋收尘器所有防爆阀及选粉机检查失灵，应立即停主排风机；关冷热风阀门；保持适量的湿煤喂入量，必要时停主传，开辅传，温度下降后，开磨头入孔门清理积灰，再行开机。

2、若袋收尘器着火，应先关闭排风机阀门或停主排风机，立即停细粉绞刀，防止火星带入煤粉仓，再启动CO2灭火系统，并将细粉绞刀打向外排，直至灰斗温度降至50℃左右。

3、若煤粉仓着火，应先关闭仓顶小袋收尘器入口阀门或者停小布袋收尘器风机，再启动CO2灭火器，若温度持续偏高或CO浓度高，应喂入适量生料粉，窑继续运转，尽量将煤粉仓拉空。

### 6.5.6柴油泄漏事故现场处置方案

1、判断泄漏程度

（1）当发生少量泄漏时，现场操作人员应按照安全操作规程（或设备作业指导书）的要求及时关闭相关阀门、设备，进行一些力所能及的先期处置，并立即通知管理、维修、应急抢险人员赶到现场。指挥人员根据情况决定是否启动本单位应急救援预案。

（2）当发生大量泄漏、或事态无法控制时、或有迹象表明事态趋向失控时应立即报警，由应急指挥人员向市安监，消防，医疗等部门电话求援。

2、现场询情

救援人员到达现场后，要详细询问知情人有无发生爆炸、泄漏容器储量、泄漏部位、泄漏量、扩散面积、有无人员伤亡、已采取哪些措施以及可能采取的堵漏方法等。

3、关阀、断源

技术人员或熟悉现场的其他人员关闭输送柴油的管道阀门，切断事故源。关阀人员防护用品必须穿戴齐全。

4、应急处理

进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护，救援人员必须配备必要的防护工具，应急处置时严禁单独行动，要有监护人。对泄漏柴油进行清理。

### 6.5.7废气处理系统突发环境事故现场处置方案

企业大气污染事故主要为废气处理装置失效致废气污染物的不达标排放事故。主要的污染物为二氧化硫、氮氧化物及粉尘。

（1）氮氧化物超标事故绝大部分是由于SNCR系统出现故障而引起。塔牌公司废气处理系统设置在线实时监控系统，当监测到氮氧化物出现超标时，中控室值班人立即通知氨罐区负责人。氨罐区负责人立即启动备用氨水脱硝系统，超标情况可得到控制，同时立即通知维修部过来检查维修，待SNCR系统恢复正常后再行切换。因此，氮氧化物事故外排的概率甚微；

（2）公司废气处理系统设置在线实时监控系统，当监测到二氧化硫和粉尘出现超标时，中控室值班人立即报告日常应急管理部门，日常应急管理部门派出应急专业人员去现场了解相关情况，并及时向总（副）指挥汇报。应急指挥部总（副）指挥根据汇报情况启动厂内相应级别应急预案，开展减产检修查工作，检查二氧化硫和粉尘治理设备运行情况，控制二氧化硫和粉尘在30min内达标排放，若在短时间内未能制止超标外排现象，则立即停产。事故发生后主要通过人员疏散、人群保护的方法加以处理。

（3） 应急人员在做好个人防护的前提下，对出现废气处理设施进行排查，分析故障原因，对导气管道破损的进行修补，对电除尘器、布袋除尘器的设备故障立即进行抢修，有备用设备的及时进行更换。

（4） 必要时及时疏散其他工段人员，避免给周围人员造成伤害，并立即向邻近企业、下风向企业和居民通报事故情况，同时对区域大气环境进行监测。

（5）若有需要，应急领导小组向上级政府部门报告，申请协助并要求周围企业单位启动相应的应急计划。

（6）根据突发事件发展趋势判断，如出现可能影响到下风向居民人身健康，应急小组相关负责人应立即通知受影响居民进行安全有效的防护（如配发口罩等措施指导居民进行防护）。

（7）出现需要当地相关部门协助情况时，应急小组相关负责人立即请求有关部门协助防控。

（8） 当事故状态解除后，由应急指挥部指挥长宣布退出应急状态，并按规定向相关部门通报。

### 6.5.8 人员安全应急处置方案

（1）事故发生造成人员伤亡时，根据伤害和中毒的特点对受伤人员实施现场急救，初步救治人员和重伤人员送往上述医院救治。

（2）在专业人员到达事故发生点前，医疗救护组在保证营救者自身安全的情况下对受伤者展开营救。

（3）营救者穿戴好防护工作服和防化学品手套。

（4）医疗救护组迅速将受伤者脱离现场至空气新鲜处，吸氧，保持安静，卧床休息。对呼吸、心跳骤停者，立即进行心肺复苏。应避免采用口对口人工呼吸，以防止救助者发生中毒。

（5）眼部刺激处理：先用清水或生理盐水冲洗眼睛，初步处理后将伤者送医院进一步治疗。

（6）专业救援队伍到达后，向其汇报受伤者情况，由专业救援队伍组织营救。

（7）周围社区居民的营救和急救由专业救援和医疗救护组负责。包括：可能受影响区域企业、单位、个人的疏散方式和路线、基本防护措施和医疗药品保障。

（8）通讯联络组与广东省中毒急救中心联系，了解相关有毒化学品的解毒药物，积极进行支持性治疗，维持生命体征。

## 6.6 应急监测

突发性环境污染事故一旦发生，不管采取何种方法与手段，把事故的危害降到最低程度是其唯一目的。环境监测人员利用厂区化验室现有监测设备，在尽可能短时间内，对大气及相关水体进行监测，并跟踪到下风向或现游一定范围进行采样；按事故类型，对相关地点进行紧急高频次监测（至少1 次/小时）；根据事故情况选择监测项目，随时监控污染状况，为应急指挥提供依据；根据事故所发地的特点作出定性、定量分析，从而确定出：（1）污染物质的种类；（2）各种污染物的浓度；（3）污染的范围及其可能的危害等作出判断的过程。同时，项目应及时向环境管理部门汇报情况，请求建立由专家和顾问参加的管理机构和组织，预测污染物的浓度、毒性、扩散范围、扩散速度和化学变化等。为保证应急监测的顺利进行，必须强化应急监测反应能力，提高应急监测技术水平。

当大气环境污染事件发生后，请求蕉岭县环境保护监测站进行应急监测，对大气环境污染点的监测参照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）要求。

1、监测因子

选择SO2、NOx、烟尘作为基本监测项目，另外需要根据事故情况选择其他监测项目。

2、分析方法

大气监测项目采集、采样仪器的使用等均按国家环保总局有关环境监测统一使用仪器与要求进行；监测项目的分析方法均按国家环保总局的《空气和废气监测分析方法》（第四版）中有关要求进行。大气污染物监测分析方法详见表 6-2。

表6-2 大气环境质量执行标准

| 分析项目 | 分析方法 | 分析仪器 | 监测能力 | 检出限mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | HJ/T 57-2000 | TH-880F微电脑烟尘平行采样器 | 委外监测 | 0~5000mg/m3 |
| NOX | 定电位电解法(B)《空气和废气监测分析方法》(第四版) | TH-880F微电脑烟尘平行采样器 | 委外监测 | —— |
| 颗粒物 | GB/T 16157-1996 | TH-880F微电脑烟尘平行采样器 | 委外监测 | —— |
| 氟化物 | 滤膜法 | TH-880F微电脑烟尘平行采样器 | 委外监测 | —— |

3、监测位置

于项目所在地周围布设3个敏感点作为大气监测点，布点说明见表6-3。

表6-3大气环境应急监测布点说明

| 序号 | 监测点名称 | 与项目方位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 老杨新村 | 东 |
| 2 | 新七队 | 东北 |
| 3 | 新场 | 西北 |

4、监测频次

环境空气应急监测频率：事故发生时，实施 24 小时的连续监测；险情得到控制后则每 3 天进行一次监测，监测时间为 02、08、14、20 时，直至事故影响区内的环境空气质量恢复到事故前的水平为止。

## 6.7 应急终止

### 6.7.1 应急终止的条件

1）三级应急终止条件

当事故得到控制，受伤人员已得到有效救治，现场处置完成，则三级应急结束。

2）二级应急终止条件

同时满足下列条件，二级应急终止：

（1）事故得到控制，如火势已被扑灭，无复燃危险的存在；泄漏源已经得到有效的控制，泄漏物已得到有效的处理且周围危险、有害气体浓度已经达到容许浓度等。

（2）受伤人员已经得到有效救治或已经送往医院救治；

（3）疏散人员已得到妥善安置；

（4）环境污染已经得到有效的控制。

3）一级应急终止条件

同时满足下列条件，一级应急终止：

（1）事件现场得到控制，污染或危险已经解除；

（2）监测表明，污染因子已降至规定限值以内；

（3）事件造成的危害已经基本消除且无继发的可能；

（4） 现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众的安全健康免受再次危害，事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 6.7.2 应急终止的程序

当达到三级应急终止条件，由现场负责人或公司负责人宣布三级应急终止，并上报应急指挥部。

（1）各应急救援小组根据应急终止条件，做出解除应急预警后，报告应急现场指挥部。

（2）应急现场指挥部在接到各应急小组关于解除应急预警的信息后，派人到现场考察，对上述情况进行评估并确认，由应急总指挥部或委托应急现场指挥部宣布二级应急终止。

（3）当应急响应扩大，一级响应启动，上级指挥部宣布应急结束，本预案终止。

## 6.8 应急终止后的行动

（1）通知公司各部门以及附近周边企业、村庄和社区危险事故已经得到解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）对于此次发生的环境事故，对起因，过程和结果向有关部门做详细报告；

（4）全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等；

（5）弄清事故发生的原因，调查事故造成的损失并明确各人承担的责任；

（6）对整个环境应急过程评价；

（7）对环境应急救援工作进行总结，并向公司领导汇报；

（8）针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订；

（9）由各负责人维护、保养应急仪器设备。

# 7  后期处置

## 7.1污染物处理

根据灭火、抢险后事故现场的具体情况，洗消去污可以采用以下几种方法：

（1）吸附，可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收、处理。

（2）隔离，隔离需要全部隔离或把现场受污染环境全部围起来以免污染扩散，污染物质要待以后处理。

（3）稀释，用水、清洁剂、清洗液稀释现场污染物料。

（4）处理，对应急行动工作人员使用过后衣服、工具、设备进行处理。

当应急人员从现场撤出时，他们的衣物或其它物品应集中储藏，作为危险 废物处理。

（5）物理去除，使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。

（6）中和，中和一般不直接应用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、 醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。

## 7.2生产秩序恢复

经当地政府同意后，确认事故现场无隐患后，金塔水泥公司应调整人员，调试设备，尽快恢复生产，尽可能的降低事故损失。

## 7.3医疗救治与人员安置

协助市人民政府做好善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置、征用物资补偿，救援费用支付，事故后重建，污染物收集、清理与处理等事项；负责恢复正常工作秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定。

## 7.4善后赔偿

事故灾难发生后，由应急救援办公室联系保险机构开展相关的保险受理和赔付工作。

## 7.5应急救援评估

应急响应和救援工作结束后，由应急救援抢险组组长牵头，按事故“四不放过”原则，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

应急救援办公室负责收集、整理应急救援工作记录、方案、文件等资料，组织专家对应急救援过程和应急救援保障等工作进行总结和评估，提出改进意见和建议，并将总结评估报告报市环保局。

# 8  保障措施

## 8.1通信与信息保障

金塔水泥公司内部人员通信应急联系表与外部关联单位应急通信联系表见附件10和附件11。

## 8.2应急队伍保障

金塔水泥公司培育并建立基本抢险救援队伍，并结合岗位设立各专业岗位抢险小组，全面提高先期处置能力。

应急力量不足时，可向公司或外单位请援。要把建立联动协调机制作为一种常规工作，在日常生产管理中贯穿应急业务培训及应急演练，提高应急专业素质。

## 8.3物资装备保障

### 8.3.1应急和救护设备的配置

厂内配备一定的应急设备和防护用品，以便在发生突发环境事故时，能快速、正确的投入到应急救援行动中，以及在应急行动结束后，做好现场洗消及对人员和设备的清理净化。车间各工序应配备应急设施（备）与 物资见“附件7应急处理设施及物资清单”。

### 8.3.2应急和救护设备的管理

所有应急设备、器材由专人管理，保证完好、有效、随时可用。金塔水泥公司建立应急设备、器材台帐，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限，以及管理人员姓名，联系电话。随时更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施。 由金塔水泥公司后勤保障组实施后勤保障应急行动，负责灭火器材、药品的补充、交通工具、个体防护用品等物资设备的调用。

## 8.4其他保障

1、经费保障

财务部按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进应急救援体系建设、监控设备定期检测、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等。保障应急状态时应急经费的及时到位。

2、交通运输保障

在应急响应时，利用现有的交通资源，请求交通部门提供交通支持，保证及时调运有关应急救援人员、装备和物资。

3、治安保障

现场救护组负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重要物资和设备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众。必要时，请求当地公安部门协助事故灾难现场治安警戒和治安管理。

4、技术保障

充分利用现有的技术人才资源和技术设备设施资源，提供在应急状态下的技术支持。

5、医疗保障

加强与当地医疗救护机构的联系，充分依托其医疗救护设施，为应急救护提供医疗保障。

6、后勤保障

公司应会同当地政府做好受灾员工和公众的基本生活保障工作。

# 9 应急监督管理

## 9.1 应急培训和演练

9.1.1培训

公司每年组织对应急指挥部成员及行动关键人员进行培训，主要目的是明确各自职责。培训主要通过举办培训班、有线电视和分专业等方式。

（1）培训主要针对指挥中心应急管理人员，进行报警、疏散、营救、个人防护、危险识别、事故评价、减灾措施等内容的培训。

（2）环安卫室应组织职工进行《环境保护法》和突发环境事件应急预案的培训。进行上岗前培训和业务培训，提高工人自救互救能力。

（3）认真贯彻事故隐患排查管理制度，所有工作人员和医护人员要熟悉各种事故知识和应急预案，熟悉警报、避灾路线和救灾办法。

（4）组织开展应急宣传教育，提高相关方的应急意识，熟悉各类灾难下的应急救援程序及自救互救知识、相关避灾路线等，提高自救和避灾能力。

环安卫室应组织编制各类专业应急人员、企业员工的年度培训计划，并组织实施。同时对应急培训进行总结。内容应包括：

① 培训时间；

② 培训内容；

③ 培训师资；

④ 培训人员；

⑤ 培训效果；

⑥ 培训考核记录等。

9.1.2演练

1、演练准备

确定演练目标、区域、地点、所用器材、各参战队伍。根据演练范围和目的，确定展示以下演习目标。

表9-1  应急演练目标

| 序号 | 目 标 | 展示内容 | 目 标 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急动员 | 展示通知应急组织，动员应急响应人员的能力 | 责任方采取系列举措，向应急响应人员发出警报，通知或动员有关应急响应人员各就各位；及时启动应急指挥中心和其他应急支持设施，使相关应急设施从正常运转状态进入紧急运转状态 |
| 2 | 指挥和控制 | 展示指挥、协调和控制应急响应活动的能力 | 责任方具备应急过程中控制所有响应行动的能力。事故现场指挥人员和应急组织、行动小组负责人都应按应急预案要求，建立事故指挥体系，展示指挥和控制应急响应行动的能力 |
| 3 | 事态评估 | 展示获取事故信息，识别事故原因和致害物，判断事故影响范围及其潜在危险的能力 | 要求应急组织应具备通过各种方式和渠道，积极收集、获取事故信息，评估、调查人员伤亡和财产损失、现场危险性以及危险品泄漏等有关情况的能力；具备根据所获信息，判断事故影响范围，以及对公众和环境的中长期危害的能力；具备确定进一步调查所需资源的能力；具备及时通知场外应急组织的能力 |
| 4 | 资源管理 | 展示动员和管理应急响应行动所需资源的能力 | 要求应急组织具备根据事故评估结果，识别应急资源需求的能力，以及动员和整合内外部应急资源的能力 |
| 5 | 通讯 | 展示与所有应急响应地点、应急组织和应急响应人员有效通讯交流的能力 | 要求应急组织建立可靠的主通讯系统和备用通讯系统，以使与有关岗位的关键人员保持联系 |
| 6 | 应急设施 | 展示应急设施、装备及其他应急支持资料的准备情况 | 要求应急组织具备足够应急设施，且应急设施内装备和应急支持资料的准备与管理状况能满足支持应急响应活动的需要 |
| 7 | 警报与紧 急公告 | 展示向公众发出警报和宣传保护措施的能力 | 要求应急组织具备按照应急预案中的规定，迅速完成向一定区域内公众发布应急防护措施命令和信息的能力 |
| 8 | 应急响应 人员安全 | 展示监测、控制应急响应人员面临的危险的能力 | 要求应急组织具备保护应急响应人员安全和健康的能力，主要强调应急区域划分、个体保护装备配备、事态评估机制与通讯活动的管理 |
| 9 | 警戒与治安 | 展示维护警戒区域秩序，控制交通流量，控制疏散区和安置区交通出入口的组织能力和资源 | 要求责任方具备维护治安、管制疏散区域交通道口的能力，强调交通控制点设置、执勤人员配备和路障清理等活动的管理 |
| 10 | 紧急医疗 服务 | 展示有关现场急救处置、转运伤员的工作程序，交通工具、设施和服务人员的准备情况，以及医护人员、医疗设施的准备情况 | 要求应急组织具备将伤病人员运往医疗机构的能力和为伤病人员提供医疗服务的能力 |
| 11 | 泄漏物控制 | 展示采取有效措施遏制危险品溢漏，避免事态进一步恶化的能力 | 要求应急组织具备采取针对性措施对泄漏物进行围堵、收容、清洗的能力 |
| 12 | 消防与抢险 | 展示采取有效措施控制事故发展，及时扑灭火源的能力 | 要求应急组织具备采取针对性措施，及时组织扑灭火源，有效控制事故的能力 |
| 13 | 撤离与疏散 | 展示撤离、疏散程序以及服务人员的准备情况 | 要求应急组织具备安排疏散路线、交通工具、目的地的能力以及对疏散人员交通控制、引导、自身防护措施、治安、避免恐慌情绪的能力并对人群疏散进行跟踪、记录 |

2、演练范围与频次

在本厂范围内每年至少一次。

3、演练组织

按照应急预案，由指挥中心统一组织，具体事宜由指挥中心办公室负责实施。

4、应急演练的评价、总结与追踪

（1）应急演习的评价

演习评价是指观察和记录演习活动、比较演习人员表现与演习目标要求，并提出演习发现的过程。演习评价的目的是确定演习是否达到演习目标要求，检验各应急组织指挥人员及应急响应人员完成任务的能力。要全面、正确地评价演习效果，必须在演习覆盖区域的关键地点和各参演应急组织的关键岗位上，派驻公正的评价人员。评价人员的作用主要是观察演习的进程，记录演习人员采取的每一项关键行动及其实施时间，访谈演习人员，要求参演应急组织提供文字材料，评价参演应急组织和演习人员的表现并反馈演习发现。

应急演习评价方法是指演习评价过程中的程序和策略，包括评价组组成方式、评价目标与评价标准。评价目标是指在演习过程中要求演习人员展示的活动和功能，可与演习目标相一致。评价标准是指供评价人员对演习人员各个主要行动及关键技巧的评判指标，这些指标应具有可测量性。

（2）应急演习总结与追踪

演习结束后，进行总结与讲评是全面评价演习是否达到演习目标、应急准备水平及是否需要改进的一个重要步骤，也是演习人员进行自我评价的机会。演习总结与讲评可以通过访谈、汇报、协商、自我评价、公开会议和通报等形式完成。

策划小组负责人应在演习结束规定期限内，根据评价人员演习过程中收集和整理的资料，以及演习人员和公开会议中获得的信息，编写演习报告并提交给有关政府部门。演习报告是对演习情况的详细说明和对该次演习的评价。演习报告中应包括如下内容：

①本次演习的背景信息，含演习地点、时间、气象条件等；

②参与演习的应急组织；

③演习情景与演习方案；

④演习目标、演示范围和签订的演示协议；

⑤应急情况的全面评价，含对前次演习不足项在本次演习中表现的描述；

⑥演习发现与纠正措施建议；

⑦对应急预案和有关执行程序的改进建议；

⑧对应急设施、设备维护与更新方面的建议；

⑨对应急组织、应急响应人员能力与培训方面的建议。

追踪是指策划小组在演习总结与讲评过程结束之后，安排人员督促相关应急组织继续解决其中尚待解决的问题或事项的活动。为确保参演应急组织能从演习中取得最大益处，策划小组应对演习发现进行充分研究，确定导致该问题的根本原因、纠正方法、纠正措施及完成时间，并指定专人负责对演习发现中的不足项和整改项的纠正过程实施追踪，监督检查纠正措施的进展情况。

## 9.2 责任

制定应急预案，建立和保持应急准备状态的职责属于公司总经理。公司总经理负责预案的分发，保证预案和实施程序每年进行审查和修订。总经理和专职安全管理人员负责应急人员培训的管理以确保具有充足的应急反应能力，保证进行充分演习。所有员工都有义务执行本预案中各自的职责。

## 9.3 奖惩

参照蕉梅州金塔水泥有限公司环境管理制度和安全管理制度，对在事故应急救援工作中有突出贡献的人员，根据实际情况给予奖励；对重大事故的责任者或在应急救援工作中玩忽职守的人员，金塔水泥公司将给予严厉处罚，必要时可诉诸法律程序。

# 10 附则

## 10.1 术语与定义

10.1.1环境保护目标

10.1.1环境保护目标

在突发环境污染事故中，急需保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

10.1.2环境敏感区

根据《建设项目环境保护分类管理名录》规定，指具有下列特征的区域：

（1）需特殊保护地区：国家法律、法规、行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的需要特殊保护的地区，如饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等。

（2）生态敏感与脆弱区：沙尘暴源区、荒漠中的绿洲、严重缺水地区、珍稀动植物栖息地或特殊生态系统、天然林、热带雨林、红树林、珊瑚礁、鱼虾产卵场、重要湿地和天然渔场等。

（3）社会关注区：人口密集区、文教区、党政机关集中的办公地点、疗养地、医院等，以及具有历史、文化、科学、民族意义的保护地等。

10.1.3环境污染事故危险源

可能导致环境污染事故的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输或产生、收集、利用、处置危险物质（有毒有害、易燃易爆其中含危险化学品和危险废物等）。

10.1.4污染源

产生向环境排放污染物的单位。

10.1.5危险化学品

指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

10.1.6危险废物

指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

10.1.7重大危险源

按照《重大危险源辨识》（GB18218-2009）的定义，重大危险源指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

10.1.8危险目标

指因危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施。危险目标既可以是特定区域，也可以是特定设备、设施，危险目标的确定需要经过危险分析（包括危险识别、脆弱性分析与风险评价）之后才能确定。

10.1.9突发环境污染事件（事故）

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发环境污染事件（事故）。

10.1.10应急救援

指在发生事故时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。

10.1.11应急预案

指根据预测可能发生突发环境污染事件的类别、危害程度，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。

10.1.12分类

根据突发环境污染事故的发生过程、性质和机理，对不同突发环境污染事故而划分的类别。

10.1.13应急监测

环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

10.1.14应急演习

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

10.1.15应急指挥部

应急反应组织管理应急反应活动的中心场所。

10.1.16应急总指挥

在紧急情况下负责实施应急反应预案的人。

10.1.17应急人员

所有在紧急情况下负有某一职能的人员。

## 10.2 预案的评审、备案、发布和更新

10.2.1预案评审

应急预案评审由环安卫室根据演练结果及其他信息，每年组织一次评审，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定。

10.2.2预案备案

金塔水泥公司应将最新版本应急预案报当地政府环境保护管理部门或应急管理部门备案。

10.2.3预案发布与发放

金塔水泥公司应急预案经评审和专家评估后，由公司总经理签署发布。

环安卫室负责对应急预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案。

10.2.4应急预案的修订

一、企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情况之一的，及时修订：

（1）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（3）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（6）其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

二、应急预案更改、修订程序

环安卫室根据上述情况的变化和原因，进行应急预案的修订。

三、预案修订应建立修改记录

预案修订应建立修改记录，修改记录包括修改日期、页码、内容、修改人。

## 10.3 预案的实施

本预案经环安卫室组织专家评审后，交环境保护管理部门备案。

本预案于公司总经理签发之日起发布生效。并将本预案下发至所有有关人员。

# 11 附件

附件1  地理位置图

附件2  周边环境敏感点分布图

附件3  厂区平面布置图

附件4  雨污管网分布图

附件5  供水系统图

附件6  应急疏散路线图

附件7  应急物资一览表

附件8  应急救援流程图

附件9  应急救援指挥部组织架构图

附件10 应急联络方式

附件11  外部应急联系电话

附件12  应急信息表

附件13  环评批复

附件14  竣工环保验收意见

## 附件1  地理位置图

## 附件2  周边环境敏感点分布图

## 附件3  厂区平面布置图

## 附件4  雨污管网分布图

雨水沟              雨水闸门

## 附件5  供水系统图

## 附件6  应急疏散路线图

## 附件7  环境风险源分布图

## 附件8  应急物资一览表

| 序号 | 物资名称 | 库存数量 | 单位 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护服 | 5 | 套 | 氨区 |
| 2 | 正压式空气呼吸器 | 2 | 套 | 氨区 |
| 3 | 橡胶雨靴 | 5 | 双 | 氨区 |
| 4 | 防护眼镜 | 5 | 个 | 氨区 |
| 5 | 防毒口罩 | 15 | 只 | 氨区 |
| 6 | ABC干粉灭火器 | 4 | 个 | 氨区 |
| 7 | 稀释喷水头 | 2 | 个 | 氨区 |
| 8 | 胶手套 | 15 | 双 | 氨区 |

消防器材责任分布点

| 姓名 | 数量 | 分布点、编号 |
| --- | --- | --- |
| 谢锦献 | 30瓶 | 油库1；总变操作室内、外（2、3推车式）4、5.泥均化配电房6、7.铲车班8；配电房9.10.破碎机配电房11.12破碎班油房13.机械部制作室14、15。调配库配电房16、17.变压房18.综保室19。35千伏20、21、22、23。10千伏室24、25。推车式26中卸磨27、28。变频机室29、30//消防栓：破碎班门口1、中卸磨2、10千伏电房3。 |
|  | 35瓶 | 原料电力室31、32、33、34。原料水泵35。变压房36、。余热脱硝37、38预热器二、四、八楼39、40、41；窑尾配电房42、43；窑中44、45。篦冷机房46。柴油发电房47、48。窑头配电房49、50、51、52、53、54。空压机房55、56。窑头煤磨1—5楼57、58、59、60、61.（消火栓10套）自动化二氧化碳灭火系统二档62。窑头二楼63。（推车式64）、消防铲5把、桶5只。老窑中油房65.消防栓：煤磨4、5、6老窑头7. 煤磨CO2灭火器 |
| 钟振宇 | 54瓶 | 余热发电站66、67、68、69（推车式70）71、72、73、74、75、76（推车式77）（推车式78）（消火栓4套）化验室二楼79、80、81、82。三楼83、84.统计组85。中控室86、87、88、89。成品混合堆场操作室90。油房91.循环水泵92、93。1号磨机配电房94.95。3号磨机配电房96、97。四号磨机98、99、100、101、102、103.四号磨配电房1楼104、105、106、107.二楼108、109、110三楼111、112、113.消防栓：老地秤8.煤均化9、10.摩托车棚11 |
|  | 14瓶 | 成品纸袋仓：（消火栓1套）水泥仓包装操作室、纸袋仓121（推车式122、）123、124、（推车式125）126、127、128、129.摩托车棚130、131.（消火栓1套）煤均化132.地称133. |
| 古可贤 | 31瓶 | 五金仓135、136、137、138、139、140、141、142、143。业务室144。办公室145、146、147、148、149、150、151。80吨水泵152、50吨水泵153。宿舍154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165。消防栓：岗亭门卫12、办公楼区、13、14、15.五金仓16、17 |
|  | 12瓶 | 伙房变压房166。伙房167、168。OK厅169、170、171、172、173、174、175。招待房176、177。 |
| 报警器分布点 | 1、分析室 2、化验药品仓库 3、五金仓 4、业务室 5、厂办财务室 6、厂办大楼 |

附件9  应急救援流程图

## 附件10  应急救援指挥部组织架构图

## 附件11 应急联络方式

| 部门 | 组长及联系方式 | 成员 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 刘东龙13502541372 |
| 副指挥 | 钟文雄13502542719 |
| 工程抢险组 | 张谋13825993386 | 陈小都13502370968 | 刘杰13825996139 | 陈权13825975705 |  |
| 应急救援抢险组 | 黄宏江13825976720 | 谢锦献13824558556 | 钟振宇13719964329 | 陈勇贤13719965514 | 徐华新13824553386 |
| 应急消防组 | 古珂贤13825993214 | 汤军海13502370348 | 钟希文13750506678 | 陈百平13823875355 |  |
| 应急监测组 | 刘春方13825993829 | 张青松13750505369 | 古彬贤13825993896 | 林日来13825996239 |  |
| 通讯联络组 | 丘勇明13825990098 | 曾祥荣13825992886 | 丘禄生13825996726 | 陈安辉13923028194 |  |
| 治安组 | 李国春13823873539 | 徐新玲13825975396 | 赖剑勇13823876637 | 张礼华13823871572 |  |
| 善后处理组 | 陈风13923029000 | 刘春方13825993829 | 黄宏江 | 张谋13825993386 |  |
| 医疗救助组 | 邓惠13824559393 | 丘小红13549195089 | 李茂华15113499873 | 谢志兴13723643557 | 徐远辉13750508985 |
| 后勤保障组 | 刘樱13751972535 | 付云珠13430109643 | 杨勇标13824553795 | 黄明珠13549194325 |  |

## 附件12  外部应急联系电话

| 序号 | 单位/部门 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蕉华管理区主管部门 | 0753-7667683 |  |
| 2 | 市级安全生产监督管理局 | 0753-2262625 |  |
| 3 | 区镇（县级）安全生产监督管理部门 | 0753-7873831 |  |
| 4 | 市级应急救援办公室 | 0753-2302692 |  |
| 5 | 区镇（县级）应急救援电话 | 0753-7880119 |  |
| 6 | 梅州市环保局 | 0753-2252743 |  |
| 7 | 蕉岭县环保局 | 0753-7883052 |  |
| 8 | 消防部门 | 0753-6119119 |  |
| 9 | 三防办 | 0753-7882762 |  |
| 10 | 蕉华医院 | 0753-7667334 |  |
|  | 供水部门 | 0753-7883491 |  |
|  | 供电部门 | 0753-7187893 |  |
|  | 供气部门 | 0753-7872784 |  |
| 11 | 环保 | 12345或12369 |  |
| 12 | 危险化学品供应商 | 13503203199 | 氨水供应商 |
|  |  | 13509091493 |  |
| 火警：119 报警服务：110 交通肇事：122 急救中心：120 |

## 附件13  应急信息表

重大事故快报表

报告单位（盖章）：                      年  月  日  时  分

| 发生事故时间 |  | 发生事故地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发生事故单位名称 |  |
| 现场应急指挥组工作场所 |  |
| 事故类型 |  | 伤亡或（及）失踪总人数 |  | 其中： 死亡（失踪）人数： 重伤人数： 轻伤人数： 估计直接经济损失（万元）： |
| 事故概况 |  |
| 事故初步处理情况 |  |
| 备注 |  |

事故应急救援预案培训记录表

| 培训时间 |  | 培训地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加人员 签名 |  |
| 培 训 内 容 |  |

培训人：                           记录人：

事故应急救援预案演练记录表

| 演练时间 |  | 演练地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练方式 |  |
| 参加人员 签名 |  |
| 演 练 内 容 |  |
| 总结及修正建议 |  |

记录人：

事故应急预案的检查、评估、修改记录表

| 检查评估 日期 | 检查评估情况 | 修改记录 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |

## 附件13  环评批复

## 附件14  竣工环保验收意见

## 附件15  员工突发环境事件应急手册

员工突发环境事件应急手册

一、应急组织机构

### 1、应急指挥系统图

图1  应急救援组织架构图

### 2、应急救援联系电话

表1  应急救援内部人员及联系方式

| 部门 | 组长及联系方式 | 成员 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 刘东龙13502541372 |
| 副指挥 | 钟文雄13502542719 |
| 工程抢险组 | 张谋13825993386 | 陈小都13502370968 | 刘杰13825996139 | 陈权13825975705 |  |
| 应急救援抢险组 | 黄宏江13825976720 | 谢锦献13824558556 | 钟振宇13719964329 | 陈勇贤13719965514 | 徐华新13824553386 |
| 应急消防组 | 古珂贤13825993214 | 汤军海13502370348 | 钟希文13750506678 | 陈百平13823875355 |  |
| 应急监测组 | 刘春方13825993829 | 张青松13750505369 | 古彬贤13825993896 | 林日来13825996239 |  |
| 通讯联络组 | 丘勇明13825990098 | 曾祥荣13825992886 | 丘禄生13825996726 | 陈安辉13923028194 |  |
| 治安组 | 李国春13823873539 | 徐新玲13825975396 | 赖剑勇13823876637 | 张礼华13823871572 |  |
| 善后处理组 | 陈风13923029000 | 刘春方13825993829 | 黄宏江 | 张谋13825993386 |  |
| 医疗救助组 | 邓惠13824559393 | 丘小红13549195089 | 李茂华15113499873 | 谢志兴13723643557 | 徐远辉13750508985 |
| 后勤保障组 | 刘樱13751972535 | 付云珠13430109643 | 杨勇标13824553795 | 黄明珠13549194325 |  |

表2  应急救援内外部联系方式

| 序号 | 单位/部门 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蕉华管理区主管部门 | 0753-7667683 |  |
| 2 | 市级安全生产监督管理局 | 0753-2262625 |  |
| 3 | 区镇（县级）安全生产监督管理部门 | 0753-7873831 |  |
| 4 | 市级应急救援办公室 | 0753-2302692 |  |
| 5 | 区镇（县级）应急救援电话 | 0753-7880119 |  |
| 6 | 梅州市环保局 | 0753-2252743 |  |
| 7 | 蕉岭县环保局 | 0753-7883052 |  |
| 8 | 消防部门 | 0753-6119119 |  |
| 9 | 三防办 | 0753-7882762 |  |
| 10 | 蕉华医院 | 0753-7667334 |  |
| 11 | 供水部门 | 0753-7883491 |  |
| 12 | 供电部门 | 0753-7187893 |  |
| 13 | 供气部门 | 0753-7872784 |  |
| 14 | 蕉岭恒塔混凝土有限公司 | 13502371520 |  |
| 15 | 危险化学品供应商 | 13503203199 | 氨水供应商 |
|  |  | 13509091493 |  |
| 火警：119 报警服务：110 交通肇事：122 急救中心：120 |

二、响应程序

1、响应对应关系

按照事故的大小和发展态势，并根据分级负责的原则，各级指挥机构及对应的预案见表3。

表3  预警、响应、指挥机构、预案对应表

| 序号 | 预警分级 | 响应分级 | 指挥机构分级 | 预案体系分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级预警 | 一级响应 | 蕉岭县应急指挥部 | 蕉岭县应急预案 |
| 2 | 二级预警 | 二级响应 | 金塔水泥应急指挥部 | 金塔水泥应急预案 |
| 3 | 三级预警 | 三级响应 | 现场负责人（班组长） | 现场处置方案 |

2、响应程序

（1）事故发生后，现场应急小组应根据事故类别，立即启动三级响应，并判定预警级别是否超过三级，若超过三级，则应立即上报应急现场指挥部，请求启动二级响应，并由应急现场指挥部报告公司应急指挥部；

（2）应急指挥部接到报告后，应立即判定预警级别，若预警级别未超过三级，则按三级响应即可；若符合二级预警，则启动二级响应。

（3）扩大应急。如果超过二级预警，则向公司应急指挥部申请启动二级响应。若预警级别达到一级，则由应急指挥部启动扩大应急响应。扩大应急时，本预案应急小组应做好外部救援人员到达前的处置工作和到达后的协助工作，并做好指挥权的交接。

本预案的响应流程见图1。

图1  响应程序图

三、应急处置

1、先期处置

公司发生事故达到三级响应标准时，立即启动本公司应急预案，组织实施应急救援，并及时向县环保局及县人民政府报告。报告内容包括：事故发生时间和地点、事故类别、事故可能原因、危害程度、救援要求等内容。

公司应急救援指挥部进入预备状态，做好如下应急准备。

环境污染事故发生后，发现事故的人员，必须立即切断与事故没有直接关系的一切通话，并通知当班值班领导；值班领导负责记录事故发生的时间、地点和情况，并立即将事故情况按顺序通知公司环安卫室、副总经理、总经理，立即集合，值班领导迅速组织成立本公司现场应急救援指挥部，启动应急救援行动预案，积极做好准备，组织本公司救护人员实行救援，并按有关规定及时向上级汇报，必要时请专业救护队救援。

各救援组紧急集合并了解事故情况，领取任务，并迅速到达事故现场，待命的各小组要做好准备及战前检查工作。

首先应调查了解事故情况，由值班领导及技术专家对公司发生事故的原因及事故区域情况进行介绍，按照预案制定的措施进行救援，并征求技术专家对事故处理的意见；其次从图纸上了解事故的范围，遇险人员分布，对环境影响的最大程度，进入事故发生区侦察和抢救遇险人员的路线，以及安全撤离点的位置等；再次是向事故发生现场的人员了解情况；最后是对事故发生区进行实地侦察，为制定作战方案提供第一手材料和可靠依据。

2、现场处置

### （1）突发环境事故的疏散隔离

- 隔离区域划分

1、危险区，安全区的设定

危险区根据事故现场情况确定隔离范围；安全区设在事故点上风向。

2、危险区的隔离方式、方法

发生事故后，副总指挥应根据事故等级及当时气象条件、环境监测等状况确定危险区、安全区。根据化学品泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及到的范围建立警戒区，对污染危险区采用拉警戒线、挂警示牌、圈围等方式隔离，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

建立警戒区域时应注意以下几项：

（1）警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。

（2）在人员疏散区域进行安全巡逻，除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区。

（3）危化品仓、成品仓、储罐区含有易燃物质，区域内应严禁火种。

- 事故现场的隔离方法

1、事故中心区域：以事故现场中心点0~500米的区域。此区域内危险化学品浓度高，并且伴有火灾、爆炸、建筑物及设施损坏、人员中毒等事故再次发生的可能。

2、事故波及区域：事故现场中心点向500~1000米的区域。该区域空气中危险化学品浓度比较高，作用时间比较长，有可能发生人员或物品的伤害或损坏。

3、受影响区域：事故现场中心点向外1000米以外的区域，该区域有可能受中心区域和波及区域扩散来的小剂量危险化学品的危害。

4、对于较大、重大环境污染事故要根据事故的特性来划分波及区域，根据污染物特性，确定处理方法，迅速切断污染源，控制事故扩大。

- 事故现场周边区域的道路隔离或交通疏散办法

厂区内的道路进行全部隔离，只允许应急救援车辆的通行。厂区外部分道路进行交通管制，需要时可以与本区公安交警大队联系。

- 现场应急人员在撤离前后的报告

现场急救人员在实施完抢救任务、现场暂未出现需抢救的情况时，无法进行救援时要进行撤离，撤离前要向应急指挥中心报告（撤离原因、撤离人员），安全撤离后，也要向指挥部报告撤离人员，撤离地点。

- 对可能产生的二次污染的处理措施

污染物由污染源排入环境后，在物理、化学或生物作用下生成新的污染物（二次污染物）而对环境产生的再次污染。通常，二次污染的危害比一次污染严重，并由于其形成机理复杂，防治也较困难。

发生环境污染事故后，要及时对污染物进行监测，对可能产生二次污染的污染物要进行重点防治，采取有效的措施进行控制。如果监测发现已经有二次污染物产生，应立即采取针对性的措施进行消除，并向现场指挥部进行报告。必要时应与当地环境保护部门或政府联系，对周边村庄的居民进行疏散，以免发生更大的环境污染和伤亡事故。

### （2）氨水泄漏事故现场处置方案

1、判断泄漏程度

（1）当发生少量泄漏时，现场操作人员应按照安全操作规程（或设备作业指导书）的要求及时关闭相关阀门、设备，进行一些力所能及的先期处置，并立即通知管理、维修、应急抢险人员赶到现场。指挥人员根据情况决定是否启动本单位应急救援预案。

### （2）当发生大量泄漏、或事态无法控制时、或有迹象表明事态趋向失控时应立即报警，由应急指挥人员向市安监，消防，医疗等部门电话求援。

2、现场询情

救援人员到达现场后，要详细询问知情人有无发生爆炸、泄漏容器储量、泄漏部位、泄漏量、扩散面积、有无人员伤亡、已采取哪些措施以及可能采取的堵漏方法等。

3、关阀、断源

技术人员或熟悉现场的其他人员关闭输送氨水的管道阀门，切断事故源。关阀人员防护用品必须穿戴齐全。

4、设定区域和疏散

建立危险区域、缓冲区域、疏散区域，实施必要的交通管制和交通疏导。根据储量、泄漏程度、地形、气象等，对泄漏影响范围进行评估，在距离泄漏点至少半径50m范围内实行全面戒严，划出警戒线，设立明显标志。疏散无关人员，以各种方式和手段通知危险区域、缓冲区域、疏散区域内的周边人员向上风向迅速撤离，对以上区域内的幼儿园、学校、商场等公众聚集场所应重点组织有序疏散。实施交通管制，禁止一切车辆和无关人员进入危险区域、缓冲区域。

5、应急处理

（1）进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护，救援人员必须配备必要的防护工具，应急处置时严禁单独行动，要有监护人。

（2）工程抢险组将泄漏的氨罐的氨水排空，输送到备用罐，再对罐体用清水进行清洗，清洗完后对氨罐的泄漏点进行维修。

（3）对已经泄漏出来大量的氨水，应急救援组人员先将围堰、流入应急池的管道口打开，将部分泄漏的氨水流入应急池连接管道，初期将连接围堰约5米管道处的闸门关闭，采用喷枪用大量的水稀释后打开闸门，将稀释后的废水排入应急池中。稀释后的废水基本满足一般水质排放要求，这部分废水可回用于循环冷却补充水或绿化用水。

### （3）火灾事故现场及消防废水处置方案

基本程序：A 判别火灾的类别；B 组织人员采用适宜的灭火器具进行现场扑救；C 切断电源；D 隔离易燃易爆物品；E 组织火灾扑救：在生产过程中，初起火灾的发现和扑救，意义重大。生产操作人员（或现场人员）一旦发现火情，根据火势大小应果断采取措施；如果是小火，应使用就近配备的一定数量的灭火器材及时扑灭；如果火势不能扑灭，火势扩展速度快不能有效控制（或发生大火）时，应立即边向消防队（119）报警，边扑救，为专业消防队伍赶到现场扑救赢得时间。操作人员或现场人员应立即进行紧急停车处理；F 在火灾现场如有易爆物质，首先转移该物质以防止爆炸的发生。

1、生产车间、仓库、储罐区火灾事故应急处置

① 火灾现场人员报火警，并向指挥部办公室通报救援。指挥部办公室接到通报后，立即下达“应急消防组携带资源进行现场抢救、通信联络组救援报警”的指令。然后进行着火事故处理

② 通讯和后勤保障组通知医疗救护组，工程抢险组、应急抢险救援组，疏散隔离和安全保卫组。

③ 应急抢险救援组到达火灾现场后，查明车间和仓库现场着火点和着火区段封闭情况，随即向指挥部办公室汇报。

④ 指挥部办公室根据火情汇报和火灾事故状况，指挥应急消防组进行火灾事故处理，防止火势大面积扩散。

⑤ 副总指挥到达现场，做好配合救灾增援单位的人员、救灾物品及工具的准备工作，等待上一级救援单位的到来。

⑥ 疏散隔离和安全保卫组检查着火区段人员撤离情况，抢险救援组实施隔氧措施控制火势发展和蔓延。

⑦ 疏散隔离和安全保卫组负责现场警戒，医疗救护组对伤者进行紧急处理，并送医院进行综合治疗。

⑧ 应急救援指挥领导小组成员到达现场，指挥救护。

⑨ 火情完全控制，现场扑救余火。

⑩ 救援结束，指挥部办公室查找事故原因、进行事故调查，条件允许情况下，车间正常组织生产，指挥部办公室监督隐患整改。

2、电器发生火灾：目击者应快速切断电源，并注意与失火点保持安全距离以防遭电击。可用干粉灭火器气体灭火器灭火，不能直接用水；

3、警戒与管制：当事态较大并需要扩大警戒和管制范围时，应及时报告当地安监局等有关政府部门；

4、扩大应急：当火灾的严重程度以及发展趋势超出其应急救援能力时，应及时报请上一级应急机构启动应急预案。

金塔水泥公司的消防用水量包括室内消防用水量和室外消防用水量，室内消防用水量又可分为氨罐区消防用水量、非氨罐区消防用水量。若发生事故，室外消防废水、非氨罐区消防废水可以关闭雨水闸门，将消防废水阻留在厂区内，由于该部分消防废水只有粉尘颗粒，因此后续经过厂区自设的三级沉淀应急池处理后可外排。氨罐区的消防废水则排到厂区自设应急池，经过中和稀释处理后排放。

### （4）爆炸事故现场处置方案

通常情况下，发生爆炸事故比较严重，金塔水泥公司应急救援指挥领导小组应及时报告当地安监局等有关政府部门，并组织人员有序的撤离现场，并注意以下几点：

（1）确定爆炸地点；

（2）确定爆炸类型（物理爆炸、化学爆炸）；

（3）确定引起爆炸的物质类别（气体、液体、固体）；

（4）所需的爆炸应急救援处置技术和专家；

（5）明确爆炸地点的周围环境；

（6）明确周围区域存在的重大危险源分布情况；

（7）确定爆炸可能导致的后果（如火灾、二次爆炸等）；

（8）确定爆炸可能导致后果的主要控制措施（工程抢险、人员疏散、医疗救护等）；

（9）可能需要调动的应急救援力量（公安消防队伍、企业消防队伍等）。

### （5）煤磨爆炸事故现场处置方案

发生煤磨系统爆炸事故时，发现人员应立即报告班组长，班组长迅速了解事故原因和规模，确定应急响应等级。并立即向部门和值班管理人员汇报，部门和值班人员应立即通知指挥部办公室，同时到现场组织安全停机和现场警戒。并根据爆炸范围和影响程序，通知指挥部办公室，由通讯联络组及时通知应急消防组，必要时拨打“119”，通知消防队。

在消防队没有抵达前，应急指挥领导小组立即应急消防组开展灭活自救工作，停止故障设备运行，对运行设备和故障设备之间做好隔离工作，保证非故障设备的正常运行，避免因处理不当造成事故的扩大，同时及时进行伤员抢救和故障设备灭火工作。

1、煤磨爆炸会使磨机出口管道从法兰内崩出，磨系统、袋收尘器所有防爆阀及选粉机检查失灵，应立即停主排风机；关冷热风阀门；保持适量的湿煤喂入量，必要时停主传，开辅传，温度下降后，开磨头入孔门清理积灰，再行开机。

2、若袋收尘器着火，应先关闭排风机阀门或停主排风机，立即停细粉绞刀，防止火星带入煤粉仓，再启动CO2灭火系统，并将细粉绞刀打向外排，直至灰斗温度降至50℃左右。

3、若煤粉仓着火，应先关闭仓顶小袋收尘器入口阀门或者停小布袋收尘器风机，再启动CO2灭火器，若温度持续偏高或CO浓度高，应喂入适量生料粉，窑继续运转，尽量将煤粉仓拉空。

### （6）柴油泄漏事故现场处置方案

1、判断泄漏程度

（1）当发生少量泄漏时，现场操作人员应按照安全操作规程（或设备作业指导书）的要求及时关闭相关阀门、设备，进行一些力所能及的先期处置，并立即通知管理、维修、应急抢险人员赶到现场。指挥人员根据情况决定是否启动本单位应急救援预案。

（2）当发生大量泄漏、或事态无法控制时、或有迹象表明事态趋向失控时应立即报警，由应急指挥人员向市安监，消防，医疗等部门电话求援。

2、现场询情

救援人员到达现场后，要详细询问知情人有无发生爆炸、泄漏容器储量、泄漏部位、泄漏量、扩散面积、有无人员伤亡、已采取哪些措施以及可能采取的堵漏方法等。

3、关阀、断源

技术人员或熟悉现场的其他人员关闭输送柴油的管道阀门，切断事故源。关阀人员防护用品必须穿戴齐全。

4、应急处理

进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护，救援人员必须配备必要的防护工具，应急处置时严禁单独行动，要有监护人。对泄漏柴油进行清理。

### （7）废气处理系统突发环境事故现场处置方案

企业大气污染事故主要为废气处理装置失效致废气污染物的不达标排放事故。主要的污染物为二氧化硫、氮氧化物及粉尘。

（1）氮氧化物超标事故绝大部分是由于SNCR系统出现故障而引起。塔牌公司废气处理系统设置在线实时监控系统，当监测到氮氧化物出现超标时，中控室值班人立即通知氨罐区负责人。氨罐区负责人立即启动备用氨水脱硝系统，超标情况可得到控制，同时立即通知维修部过来检查维修，待SNCR系统恢复正常后再行切换。因此，氮氧化物事故外排的概率甚微；

（2）公司废气处理系统设置在线实时监控系统，当监测到二氧化硫和粉尘出现超标时，中控室值班人立即报告日常应急管理部门，日常应急管理部门派出应急专业人员去现场了解相关情况，并及时向总（副）指挥汇报。应急指挥部总（副）指挥根据汇报情况启动厂内相应级别应急预案，开展减产检修查工作，检查二氧化硫和粉尘治理设备运行情况，控制二氧化硫和粉尘在30min内达标排放，若在短时间内未能制止超标外排现象，则立即停产。事故发生后主要通过人员疏散、人群保护的方法加以处理。

（3） 应急人员在做好个人防护的前提下，对出现废气处理设施进行排查，分析故障原因，对导气管道破损的进行修补，对电除尘器、布袋除尘器的设备故障立即进行抢修，有备用设备的及时进行更换。

（4） 必要时及时疏散其他工段人员，避免给周围人员造成伤害，并立即向邻近企业、下风向企业和居民通报事故情况，同时对区域大气环境进行监测。

（5）若有需要，应急领导小组向上级政府部门报告，申请协助并要求周围企业单位启动相应的应急计划。

（6）根据突发事件发展趋势判断，如出现可能影响到下风向居民人身健康，应急小组相关负责人应立即通知受影响居民进行安全有效的防护（如配发口罩等措施指导居民进行防护）。

（7）出现需要当地相关部门协助情况时，应急小组相关负责人立即请求有关部门协助防控。

（8） 当事故状态解除后，由应急指挥部指挥长宣布退出应急状态，并按规定向相关部门通报。

3、应急终止

- 应急终止的条件

1）三级应急终止条件

当事故得到控制，受伤人员已得到有效救治，现场处置完成，则三级应急结束。

2）二级应急终止条件

同时满足下列条件，二级应急终止：

（1）事故得到控制，如火势已被扑灭，无复燃危险的存在；泄漏源已经得到有效的控制，泄漏物已得到有效的处理且周围危险、有害气体浓度已经达到容许浓度等。

（2）受伤人员已经得到有效救治或已经送往医院救治；

（3）疏散人员已得到妥善安置；

（4）环境污染已经得到有效的控制。

3）一级应急终止条件

同时满足下列条件，一级应急终止：

（1）事件现场得到控制，污染或危险已经解除；

（2）监测表明，污染因子已降至规定限值以内；

（3）事件造成的危害已经基本消除且无继发的可能；

（4） 现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众的安全健康免受再次危害，事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

- 应急终止的程序

当达到三级应急终止条件，由现场负责人或公司负责人宣布三级应急终止，并上报应急指挥部。

（1）各应急救援小组根据应急终止条件，做出解除应急预警后，报告应急现场指挥部。

（2）应急现场指挥部在接到各应急小组关于解除应急预警的信息后，派人到现场考察，对上述情况进行评估并确认，由应急总指挥部或委托应急现场指挥部宣布二级应急终止。

（3）当应急响应扩大，一级响应启动，上级指挥部宣布应急结束，本预案终止。

- 应急终止后的行动

（1）通知公司各部门以及附近周边企业、村庄和社区危险事故已经得到解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）对于此次发生的环境事故，对起因，过程和结果向有关部门做详细报告；

（4）全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等；

（5）弄清事故发生的原因，调查事故造成的损失并明确各人承担的责任；

（6）对整个环境应急过程评价；

（7）对环境应急救援工作进行总结，并向公司领导汇报；

（8）针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订；

（9）由各负责人维护、保养应急仪器设备。

# Text boxes

梅州市突发环境事件应急预案

蕉岭县突发公共事件应急预案

蕉岭县突发环境事件应急预案

需要外部救援

梅州金塔水泥有限公司生产安全事故应急预案

梅州金塔水泥有限公司突发环境事件应急预案（本预案）

金塔水泥公司

恒塔搅拌站

金塔水泥公司

居民区

企业

企业

企业

田地

田地

田地

田地

山地

居民区

居民区

山地

山地

山地

山地

电袋复合收尘器

粘土（高低硅）

配      料     站

生料磨

选粉机

生料均化库

预热器

分解炉

回转窑

蓖冷机

熟料库

配料库

选粉机

配料库

混合材库

破碎

石膏库

破碎

石膏堆场

混合材堆场

配料库

水泥包装

出厂

水泥散装

水泥库

水泥磨

石灰石

铁粉

原煤

破碎机

破碎机

预均化堆场

预均化堆场

堆场

预均化堆场

煤磨

煤粉仓

辊压机

细粉

粗粉

粗

粉

图例

项目所在地

敏感点

粘土（高低硅）

● 配      料     站

生料磨☆

选粉机☆

●生料均化库

预热器

分解炉

☆回转窑

蓖冷机

熟料库

●配料库

选粉机☆

●配料库

●混合材库

破碎☆

●石膏库

破碎☆

石膏堆场

混合材堆场

●配料库

●水泥包装

出厂

●水泥散装

●水泥库

●水泥磨☆

石灰石

铁粉

原煤

●破碎机☆

●破碎机☆

●预均化堆场

●预均化堆场

●堆场

●预均化堆场

煤磨☆

●煤粉仓

辊压机☆

细粉

粗粉

粗

粉

●——粉尘排放点

☆——主要噪声源

泵房

达标排放

水池

沉淀池

隔油池

机修、车辆清洗水

中和池

化粪池

生活污水

化验室酸碱废水

冷却水

总指挥

副总指挥

工程抢险组

应急救援抢险组

应急监测组

后勤保障组

医疗救护组

治安组

通讯联络组

应急专家组

善后处理组

应急消防组

应急指挥部

否

突发环境事件

三级响应启动

达二级响应条件

二级响应启动

达到一级

响应条件

报请县应急办启动场外救援预案，并通知受影响单位、社区

一级响应启动

应急结束、解除警戒

报县应急办、环保局

各应急组行动

事

故

控

制

当班人员启动

119、110增援

后期处置

否

应急指挥部

环境风险源

事故应急池

氨水区围堰

雨水沟应急闸

应急恢复

应急结束

总结评审

现场洗消

消除警戒

污染物处置

事故调查

救援行动

事态控制

扩大应急

请求增援

人员救助+医疗救护

工程抢修+现场监测

警戒与交管

人员疏散

水源、大气保护

专家支持

N

Y

应急启动

相关人员到位

信息网络开通

应急资源调配

现场指挥到位

事故发生

接警

险情判断

响应级别

信息反馈

发动应急，启动报警器

事故报告

N

Y

总指挥

副总指挥

工程抢险组

应急救援抢险组

应急监测组

后勤保障组

医疗救护组

治安组

通讯联络组

应急专家组

善后处理组

应急消防组

总指挥

副总指挥

工程抢险组

应急救援抢险组

应急监测组

后勤保障组

医疗救护组

治安组

通讯联络组

应急专家组

善后处理组

应急消防组

应急指挥部

否

突发环境事件

三级响应启动

达二级响应条件

二级响应启动

达到一级

响应条件

报请县应急办启动场外救援预案，并通知受影响单位、社区

一级响应启动

应急结束、解除警戒

报县应急办、环保局

各应急组行动

事

故

控

制

当班人员启动

119、110增援

后期处置

否

应急指挥部